Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов в 2019 году ортезами (аппаратами, туторами)

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее Получатель) ортезами (аппаратами на верхние и нижние конечности, туторами на верхние и нижние конечности) (далее - ТСР) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Работы должны выполняться таким образом, чтобы инвалиды не испытывали болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов ТСР должно быть направлено на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

В состав работ по обеспечению ТСР должны входить:

- прием и консультация врача травматолога-ортопеда для определения вида, конкретной модели ТСР, необходимого ТСР,

- заказ ТСР (включая снятие слепка);

- примерка и подгонка (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранению;

- выдача ТСР Получателю.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ТСР следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

Упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка TCP должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна быть:

- для аппаратов – 7 месяцев;

- для туторов – 6 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Ортезы являются изделием медицинского назначения, при проверке выполненных работ по изготовлению предоставление декларации о соответствии обязательно.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильза голени и башмачок должны быть кожаные с голеностопным шарниром, или аппарат с гильзой голени и ложементом для стопы, выполненных на основе акриловых смол или термопласта высокотемпературного и низкотемпературного с голеностопным шарниром (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента). Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на конечности пациента. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 12 |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный сустав, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильза голени, бедра и башмачок кожаные с голеностопным шарниром, или аппарат с гильзой голени, бедра и ложементом для стопы, выполненных на основе акриловых смол или термопласта высокотемпературного и низкотемпературного с голеностопным шарниром (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента). Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на конечности пациента. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 2 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильзы голени и бедра кожаные или выполнены на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), с коленным шарниром, с замком или без замка в коленном шарнире (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пациента). Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на конечности пациента Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 2 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильза бедра должна быть кожаная или выполнена на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), с тазобедренным шарниром. С дополнительным креплением на туловище в виде корсета или полукорсета. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 6 |
| Аппарат на всю ногу шинно-кожаный | Аппарат на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильзы должны быть кожаные с шинами, с сидением или без сидения – в зависимости от индивидуальных назначений для конкретного пациента, с башмачком или с креплением к ботинку, с голеностопным и коленным шарнирами, с замком или без замка в коленном шарнире (в зависимости от медицинских назначений для конкретного пациента). При необходимости должно выполняться дополнительное крепление на туловище в виде корсета (полукорсета) с использованием тазобедренного шарнира. Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 18 |
| Аппарат на всю ногу из слоистого пластика (термопласта) | Аппарат на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильзы голени, бедра и ложемент стопы должны быть изготовлены из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента) со смягчающим вкладышем из вспененного упругого материала, гильзы между собой должны быть соединены коленными и голеностопными шарнирами. Коленный шарнир может быть замковый или беззамковый (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пациента). При изготовлении аппарата должны применяться шарниры (модули) и комплектующие с улучшенными свойствами. При необходимости выполняется дополнительное крепление на туловище в виде корсета (полукорсета) с использованием тазобедренного шарнира. Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 18 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, гильзы голеней, бедер и ложементы стопы должны быть из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента) со смягчающим вкладышем из вспененного упругого материала, или гильзы голеней, бедра и башмачки кожаные с шинами. Гильзы между собой должны быть соединены коленными и голеностопными шарнирами. Коленный шарнир может быть замковый или беззамковый (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пациента). Аппарат должен быть снабжен корсетом на туловище, соединенным с гильзами бедра тазобедренными шарнирами. Аппарат выполняется с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить аппарат согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 10 |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или из эластичных вспененных материалов с ребрами жесткости (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности, сохраняя подвижность в выше или ниже расположенных относительно приемной гильзы неповрежденных суставах. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 26 |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или из эластичных вспененных материалов с ребрами жесткости (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности, сохраняя подвижность в выше или ниже расположенных относительно приемной гильзы неповрежденных суставах. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 8 |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или с использованием эластичных вспененных материалов с ребрами жесткости (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 14 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор голеностопный, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов, при необходимости тутор усиливается шинами металлическими. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности, сохраняя подвижность в выше или ниже расположенных относительно приемной гильзы неповрежденных суставах. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 84 |
| Тутор косметический на голень | Тутор на голень, фиксирующий, косметический. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или кожи с шинами (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов. Тутор должен обеспечивать покой поврежденного сегмента конечности, сохраняя подвижность в выше или ниже расположенных относительно приемной гильзы неповрежденных суставах. Тутор должен восполнять косметический дефект голени. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 2 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного или из кожаных и вспененных эластичных материалов с ребрами жесткости (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов, при необходимости тутор усиливается шинами металлическими. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности, сохраняя подвижность. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 50 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Гильза тутора должна изготавливаться из слоистого пластика на основе акриловых смол или из термопласта высокотемпературного и низкотемпературного (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента), допускается наличие перфорации для облегчения веса изделия, допускается использование смягчающих элементов, при необходимости тутор усиливается шинами металлическими. Тутор должен обеспечивать надежную фиксацию сегментов и суставов в заданном положении, обеспечение покоя поврежденной конечности. Тутор должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими надежную фиксацию изделия на пациенте. Изготовление – по индивидуальному слепку, назначение – постоянное. Исполнитель работ должен изготовить тутор согласно медицинских назначений для конкретного пациента по индивидуальным параметрам. | 80 |
| ИТОГО: | 332 |