Технической задание

на выполнение в 2018 году работ по обеспечению инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) техническими средствами реабилитации - протезами верхних конечностей

Количество поставляемых товаров: 41 шт.

Место выполнения работ: территория Владимирской области.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.11.2019 года.

Срок обеспечения инвалида: не может превышать  60 календарных дней со дня обращения инвалида к Подрядчику.

Протезы верхних конечностей

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру инвалида и должна быть предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций.

Косметическая кисть должна быть предназначена для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не должна иметь двигательных функций.

Многофункциональная кисть должна иметь конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Комплектность протезов верхних конечностей должна соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», согласно которому в комплект к протезам верхних конечностей должны входить чехлы хлопчато-бумажные не менее 2 шт.

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей   ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»  к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка  протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей должна производиться в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические».

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно произвести замену или ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должно быть предусмотрено не менее семи пунктов обмера, примерки и выдачи изделий, расположенных в г.Владимир и разных районах Владимирской области, работающие не менее 30 часов в неделю. На момент заключения Государственного Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о месте нахождения  пунктов выдачи Товара, которые должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

Для связи должно быть предусмотрено прямое подключение к городской телефонной станции (без дополнительных внутренних номеров) (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

| № п/п | Наименование протезов верхних конечностей | Описание | Кол-во, шт. | Гарантийный срок использования не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-01-02. Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез кисти косметический. Назначают при ампутации или врожденном дефекте верхних конечностей в пределах кисти, после вычленения в лучезапястном суставе. Кисть косметическая по медицинским показаниям должна быть: - из ПВХ; - из пластизоля. Конструкция кисти должна позволять производить установку пальцев в физиологическое сомкнутое (разомкнутое) положение пассивно здоровой рукой или приспособительными движениями. Приемная гильза (полость) должна быть из материала композиционного и должна подгоняться в соответствии с индивидуальными особенностями культи. Крепление по медицинским показаниям должно быть: - за счет формы приемной полости; - при помощи застежки-молнии; - застежки «контакт». | 10 | 3 месяцев |
| 2. | 8-01-03. Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. По показаниям протез должен комплектоваться кистью косметической одним из вариантов: - силиконовой; - из ПВХ; - из пластизоля. Гильза предплечья должна изготавливаться по слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к гильзе предплечья; - без адаптера. По желанию пациента крепление должно быть: - за счет формы приемной гильзы; - индивидуальное; - подгоночное. | 9 | 7 месяцев |
| 3. | 8-01-04. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Управление функциями протеза должно осуществляться пассивно здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями пользователя. Протез должен комплектоваться кистью в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - из ПВХ; - из пластизоля. По показаниям кисть косметическая должна быть: - с адаптером в запястье для присоединения к ротационному фланцу; - без адаптера. Протез должен комплектоваться гильзой предплечья, соединенной с гильзой плеча металлическими шинами. По медико-техническим показаниям гильза плеча должна быть индивидуальная (выполненная по слепку с культи пользователя) или унифицированная по размерам культи. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По желанию пациента протез должен быть: - с облицовкой пенополиуретаном; - без облицовки. Крепление должно быть подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. | 5 | 7 месяцев |
| 4. | 8-02-01. Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий. Должен состоять из: гильзы кисти, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок (не менее 2-х рабочих насадок), крепления. Должен быть без кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям внутренняя полость приемной гильзы должна: - смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта; - должна быть без вкладной гильзы. Крепление гильзы по медицинским показаниям должно быть при помощи: - шнуровки; - штрипок; - застежки «контакт». | 2 | 7 месяцев |
| 5. | 8-02-02. Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий. Должен состоять из гильзы предплечья, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок (не менее 2-х насадок), крепления. Должен быть без кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям внутренняя полость приемной гильзы должна смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта. Крепление гильзы по желанию пациента должно быть при помощи: - шнуровки - штрипок - застежки «контакт». Крепление протеза по медицинским показаниям должно быть: -индивидуальное; -подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. | 6 | 7 месяцев |
| 6. | 8-02-03. Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий. Должен состоять из гильзы плеча, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам плеча с приемником для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, комплекта рабочих насадок (не менее 2-насадок), крепления. Должен быть без кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пользователя). Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям внутренняя полость приемной гильзы должна: - смягчаться вкладной гильзой из эластичного термопласта; - должна быть без вкладной гильзы. Крепление протеза должно быть: - индивидуальное; - подгоночное. | 2 | 7 месяцев |
| 7. | 8-03-02. Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный. С тяговым управлением. Протез должен состоять из искусственной активной кисти с гибкой тягой, гильзы предплечья, крепления, косметической оболочки. Гильза предплечья должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы в зависимости от показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. Искусственная кисть должна присоединяться к гильзе предплечья с помощью ротационного фланца. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - силиконовая; - из ПВХ; - из пластизоля; - латексная. По показаниям крепление должно быть: - индивидуальное; - подгоночное под индивидуальные особенности пользователя. | 4 | 7 месяцев |
| 8. | 8-03-03. Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча. Активный. С тяговым управлением. Должен состоять из искусственной активной кисти с гибкой тягой, пассивной ротацией, узла локоть-предплечье, гильзы плеча, крепления, косметической оболочки. Узел локоть-предплечье должен быть активный с многоступенчатой фиксацией локтя. Кисть должна присоединяться к узлу локоть-предплечье с помощью ротационного фланца. Оболочка косметическая по желанию пациента должна быть: - силиконовая; - из ПВХ; - из пластизоля; - латексная. Гильза плеча должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Материал приемной гильзы в зависимости от показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - кожа. По показаниям крепление должно быть: - индивидуальное; - подгоночное. | 3 | 7 месяцев |
|  | ИТОГО: |  | 41 |  |