Техническое задание

Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 400 штук.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) и (с колесами) (далее – кресло-стул) соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-стул соответствует требованиям ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. На кресло – стуле отсутствует какая-либо остаточная деформация, могущая ухудшить эксплуатационные свойства кресло - стула и его составных частей после падения. Кресло-стул новый (не бывший ранее в эксплуатации, не восстановленный и не прошедший ремонт). Кресло-стул стоит устойчиво на горизонтальной поверхности. Кресло-стул соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло - стула при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Упаковка кресло - стула обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Металлические части кресло - стула изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресла – стулья с санитарным оснащением (без колес) | Кресла – стулья с санитарным оснащением (без колес) соответствуют следующим требованиям: - рама изготовлена из тонкостенных труб, на регулируемых по высоте ножках; - наличие подлокотников; - пластмассовое судно закрытое крышкой легко входит под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение. | Кресла – стулья с санитарным оснащением (без колес) должны соответствовать следующим требованиям: - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг; - вес кресло – стула не более 10 кг; - поставка должна включать кресла-стулья не менее двух типоразмеров при ширине сидения не менее 43 см и не более 46 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 300 |
| Кресла – стулья с санитарным оснащением (с колесами) | Кресла – стулья с санитарным оснащением (с колесами) соответствуют следующим требованиям: - рама изготовлена из тонкостенных труб; - наличие подлокотников; - съемное пластмассовое судно, закрытое крышкой, должно легко входить под санитарную зону; - съемное пластмассовое санитарное сидение; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. | Кресла – стулья с санитарным оснащением (с колесами) должны соответствовать следующим требованиям: - максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 100 кг; - вес кресло – стула не более 15 кг; - спинка съемная или фиксированная; - поставка должна включать кресла-стулья не менее двух типоразмеров при ширине сидения не менее 43 см и не более 46 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - 4 колеса должны быть диаметром не менее 75 мм и не более 125 мм. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня поставки товара Получателю. | 100 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.