Техническое задание

| Место выполняемых работ | Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Готовые Изделия передаются непосредственно Получателям по месту их жительства в г. Мурманске и Мурманской области либо по месту нахождения Пункта выдачи Изделий (по выбору Получателей). |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | Исполнитель обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения направления от Получателя изготовить Изделия и письменно (по почте, факсимильным сообщением или электронной почтой) уведомить Заказчика о готовности Изделия к выдаче; Исполнитель обязан выдать готовое Изделие Получателю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения положительного Заключения экспертизы от Заказчика. Все работы по Контракту должны быть выполнены в период со дня заключения Контракта по «20» декабря 2019 года включительно. |

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для детей-инвалидов

в 2019 году

| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий | Объем (пары) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов | Обувь должна быть ручного производства, должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного ребенка-инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; при слоновости и спастических параличах нижних конечностей; при ампутационных дефектах стоп; при резко выраженных сочетанных деформациях стоп, плоско-вальгусных деформациях стоп и других показаниях. Верх обуви из натуральной кожи; Материал подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя; Материал подошвы - мелкопористая резина. Метод крепления подошвы – клеевой. Изготовление по подгоночным ортопедическим колодкам. | 150 |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов | Обувь должна быть ручного производства, должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного ребенка-инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; при слоновости и спастических параличах нижних конечностей; при ампутационных дефектах стоп; при резко выраженных сочетанных деформациях стоп, плоско-вальгусных деформациях стоп и других показаниях. Верх обуви из натуральной кожи; Подкладка: мех натуральный или искусственный или прессукно в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя; Материал подошвы - мелкопористая резина. Метод крепления подошвы – клеевой. Изготовление по подгоночным ортопедическим колодкам. | 150 |
| ИТОГО: | 300 |

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделий

Срок гарантии качества  Изделия (гарантийный срок) должен быть установлен  со дня выдачи изделия Получателю. На Изделия, приобретенные до наступления сезона, сроки гарантии качества Изделий должны исчисляться с начала соответствующих сезонов и должны составлять:

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта –  70 дней;

Гарантийный срок носки обуви устанавливается в соответствии с п. 11.2, 11.3 ГОСТа Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 54739-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Срок службы Изделий должен быть не менее сроков пользования, установленных в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки, обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке - для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев.

Требования к качеству результата работ

Изделия не должны иметь дефектов: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви.

Требования к техническим характеристикам Изделий

Изделия должны быть ручного производства.

При изготовлении ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, используемые для изготовления наружных деталей низа обуви на утепленной подкладке, должны быть морозостойкими.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

Требования к функциональным характеристикам Изделий

Изделия должны обеспечивать (в зависимости от вида):

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования

деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Требования к результатам работ

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.