Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению  в 2019 году протезов верхних конечностей  для обеспечения застрахованных  лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический | Предназначен после ампутации на уровне пястья вплоть до вычленения в пястнофаланговых суставах, в том числе протезы пальцев, изготавливается по обмерам. Косметическая искусственная кисть должна являться косметической силиконовой оболочкой, иметь ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, рельеф. костные выступы. Пальцы кисти должны быть наполнены вспененным силиконовым наполнителем с нейлоновой армирующей сеткой. Гильза должна быть индивидуальная одинарная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное, специальное, подгоночное. | 10 |
| 2 | Протез кисти рабочий с насадками | Приемная гильза протеза должна быть индивидуальная, изготавливаться по гипсовому слепку с культи застрахованного лица. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В комплект должны входит: кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок, используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 |
| 3 | Протез предплечья косметический | Управление протезом должно осуществляться сохранившейся рукой или противоупором (функционально-косметический). Кисть косметическая должна быть силиконовая со съемной формообразующей косметической оболочкой, арматурой в пальцах, адаптером в запястье. Приемная гильза должна быть индивидуальная, составная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, изготовленная по индивидуальному слепку. Крепление должно быть индивидуальное подгоночное, специальное. | 4 |
| 4 | Протез предплечья рабочий с насадками | Протез должен состоять из комплекта шин для локтевых шарниров, комплекта рабочих насадок. Гильза должна быть индивидуальная-одинарная, составная, геометрическая копия сохранившейся руки, унифицированная. Материал гильзы - кожа, литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопласт. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное. | 4 |
| 5 | Протез плеча рабочий с насадками | Протез плеча рабочий с тяговым управлением, кисть косметическая из поливинилхлорида. Оболочка кисти должна быть косметическая поливинилхлорид-пластизоль с покрытием (в зависимости от показаний). Модуль локоть – предплечье отсутствует (нет локтевого узла). В комплект протеза должны входить: комплект шин для локтевых шарниров, комплект рабочих насадок. Приемная гильза должна быть индивидуальная, одинарная, составная, геометрическая копия сохранившейся руки, унифицированная (в зависимости от показаний). Материал гильзы – кожа, литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопласт (в зависимости от показаний). Комплект полуфабрикатов протеза рабочего с регулируемой тугоподвижностью шарнира предплечья. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное (определяется индивидуально по каждому застрахованному лицу). | 1 |
|  | ИТОГО |  | 20 |

Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения исполнителя в г. Курске, а при необходимости обслуживания застрахованного лица на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту фактического проживания застрахованного лица (в пределах Курской области) или, по согласованию с застрахованным лицом, выдача изделия осуществляется по месту нахождения исполнителя в городе Курске.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019г.

Исполнитель должен выполнить работы в срок не позднее 35 рабочих дней с момента получения Исполнителем направления, выданного застрахованному лицу Заказчиком.

Срок предоставления гарантии качества. Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999 - 2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации   людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», должны соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»