Техническое задание

Объект закупки: Обеспечение инвалидов  ортопедической обувью

- Требования к условиям выполнения работ:

1.1. Все работы должны быть проведены в соответствии с настоящим описанием.

1.2. Все материалы, используемые для проведения работ должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность результатов работ должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие работ  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с результатом работ:

- гарантийный талон.

4. Требования к  количеству работ – 1150 полупар.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Таблица 1

| Наименование результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия) | Характеристики результата работ (изделия), предлагаемого Исполнителем с указанием конкретных характеристик *) | Количество, полупар |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристики | Шифр изделия (при наличии) |  |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов Страна происхождения ______*) | Обувь ортопедическая сложная ручного или полумеханического изготовления без утепленной подкладки индивидуального изготовления (женская, мужская) должна быть следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. обувь изготавливается по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача-ортопеда; Материал верха обуви - натуральная кожа; Материал подкладки холодной - кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя) Материал подошвы -кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Количество примерок - одна; Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм | Обувь ортопедическая сложная ручного или полумеханического изготовления без утепленной подкладки индивидуального изготовления (женская, мужская) следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. обувь изготавливается по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача-ортопеда; Материал верха обуви- натуральная кожа; Материал подкладки холодной - кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя) Материал подошвы -кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Количество примерок - одна; Размер ____ мм*) Высота обуви _____ мм. *) Высота задников _____ мм. *) |  | 550 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей - инвалидов Страна происхождения ______*) | Обувь ортопедическая сложная ручного или полумеханического изготовления на утепленной подкладке индивидуального производства (женская, мужская) следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую,эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. - Обувь изготавливается по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача-ортопеда; - Материал верха обуви - натуральная кожа; - Материал подкладки утепленной - мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); - Материал подошвы - кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); - Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); - Количество примерок - одна Размер: Ботинки, полуботинки, туфли:130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм | Обувь ортопедическая сложная ручного или полумеханического изготовления на утепленной подкладке индивидуального производства (женская, мужская) следующих модификаций по назначению врача-ортопеда: с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени); на сложную деформированную стопу (конскую,эквиноварусную, половарусную, при косолапости); с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником или жесткими берцами. - Обувь изготавливается по индивидуальной колодке или по слепку по назначению врача-ортопеда; - Материал верха обуви - натуральная кожа; - Материал подкладки утепленной - мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); - Материал подошвы - кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); - Материал межстелечного слоя - натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); - Количество примерок - одна Размер ____ мм*) Высота обуви _____ мм. *) Высота задников _____ мм. *) |  | 600 |
|  | ИТОГО | - | - | 1150 |

Примечание: *) Заполняется участником аукциона

Конкретный размер, вид (тип и шифр) обуви  устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус инвалида.

Требования к функциональным

характеристикам

Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности. Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, ветеранов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к качеству работ

Работы по обеспечению ортопедической обувью должны соответствовать следующим    государственным    стандартам    (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 52770-2016 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ Р 54407-2011 ОБУВЬ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ.  Общие технические условия

Изделия, на которые распространяется действие стандарта ГОСТ Р 51632-2014, должны сопровождаться документом «Отчет по анализу рисков».

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению инвалидов обувью должно отвечать требованиям безопасности для пользователя.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  ГОСТ Р 54407-2011

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Сроки гарантии:

| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки для детей - инвалидов | 6 месяцев (для детей - 3 месяца) |
| --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке для детей - инвалидов | 6 месяцев (для детей - 3 месяца) |

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств,  возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя.