Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами на нижние конечности и туловище

Количество: 15 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 674 326,25 руб.

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Колич. (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из аппаратов на всю нижнюю конечность, жестко соединенных тазобедренными шарнирами с функционально-корригирующим корсетом. Аппарат на всю нижнюю конечность состоит из башмачка, гильз голени и бедра, гильзы на туловище. Башмачок и гильза голени шарнирно соединены между собой. Гильза бедра крепится к шинам, которые шарнирно соединены с шинами голени. Фиксация тазового пояса обеспечивается гильзой функционально-корригирующего корсета, соединенной вертлугом с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении. Вертлуг не препятствует сгибанию и разгибанию, а ограничивает боковые движения таза. Функционально-корригирующий корсет многозонального воздействия с гильзой изготавливается по индивидуальному техпроцессу, корсет представляет собой гильзу сложной ассиметричной формы. Форма гильзы определяется в соответствии с вариантом деформации, особенностями туловища пациента в местах давления и полостей разгрузки. | 15 |
|  | Итого: |  | 15 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

1. В течение трех рабочих дней после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии декларации о соответствии на Изделие.

2. Гарантийный срок эксплуатации Изделий: не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделий, примерка  и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: выполнить работы, предусмотренные разделом 2 Контракта, в отношении Получателя, отвечающих условиям раздела 3 Контракта, и выдать Получателю Изделие в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделия.

ОКПД2:

Аппарат на нижние конечности и туловище – 32.50.22.122.