Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций)   для крепления  экзопротезов молочной железы для обеспечения женщин-инвалидов в 2019 году

Наименование работ

Работы по обеспечению женщин-инвалидов экзопротезами молочной железы, предназначены для восполнения косметического дефекта у женщин, перенесших мастэктомию, а также предотвращения послеоперационных осложнений (перенапряжения в плечевом поясе, искривления шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаза верхней конечности).

Экзопротезы представлены в Национальном стандарте Российской Федерации   «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.» ГОСТ Р ИСО 9999-2014», код классификации – 06 30 18.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по экзопротезированию молочной железы должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по экзопротезированию должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению указанными средствами реабилитации.

Изготовленное изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Экзопротезы, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны сохранять работоспособность.

Технические средства реабилитации, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения технического средства реабилитации (ТСР). Информация о методах дезинфекции, соответствующих дезинфицирующих средствах, должны быть описаны в Эксплуатационной Документации (ЭД) изготовителя.

Экзопротезы должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

TCP должны быть сопровождены ЭД, которую следует рассматривать как составную часть TCP. ЭД должна включать, как минимум, инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя TCP, по которому пользователь может обратиться при необходимости. Инструкция (руководство) по эксплуатации должна содержать сведения, необходимые для обеспечения работы экзопротеза в соответствии с его характеристиками:
условиями эксплуатации, климатическими факторами внешней среды, указания о мерах предосторожности или ограничениях, необходимых для обеспечения гарантии безопасности пользователя, информацию об условиях применения экзопротеза в комбинации с другими TCP;
инструкции по обслуживанию экзопротеза и уходу за ним.

Изготовленные экзопротезы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для крепления протезов молочной железы должны сопровождаться регистрационными удостоверениями и декларацией о соответствии, подтверждающими качество и медико-биологическую безопасность ортопедического устройства.

Требования к безопасности работ

Экзопротезы молочной железы и  бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции)  для экзопротезов молочной железы должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Материалы, из которых изготовлены экзопротезы молочной железы, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

# В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» выполнение работ по изготовлению  экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для крепления экзопротезов молочной железы должно осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011. Общий порядок проведения санитарно-химических и токсикологических испытаний установлен ГОСТ Р 52770-2007, Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний установлен ГОСТ Р 51632-2014.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Экзопротезы  молочных  желез  могут быть различных размеров правого и левого исполнения и должны обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок для экзопротезов составляет не менее 12 месяцев, устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю.

При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Сроки (периоды) выполнения работ

Срок выполнения работ:  до 20.12.2018

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Экзопротезы молочной железы в количестве 1500 шт.,

бюстгальтеры  (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для экзопротезов молочной железы в количестве  2800 шт.

для протезирования женщин-инвалидов:

| Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 8-09-01 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы, должен быть изготовлен из силиконового геля и полиуретановой плёнки. Размер от 0 до 12. Форма экзопротеза должна иметь форму близкую к натуральной. Форма (треугольная, каплевидная, овальная и т.п), симметричная или асимметричная (правое или левое исполнение) определяется индивидуально. К экзопротезу прилагаются эстетичная упаковка, обеспечивающая сохранность его при транспортировке и хранении. | 1 500 |
| 8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для экзопротеза молочной железы изготавливается из эластичных гигроскопичных тканей. Швы плоские, атравматичные. Бретели снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа, ширина бретелей увеличивается с увеличением размера. В конструкции бюстгальтера (лифа-крепления) и/или грации (полуграции) должны быть предусмотрены клапаны (карманы) для крепления экзопротеза(-ов). Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) должны быть изготовлены по индивидуальным размерам потребителя. | 2 800 |

*Приказ от 13.02.2018 №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-Р.