ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2019 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за единицу Изделия, в руб. | Количество Изделий (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 80771,64 | 5 | 403858,20 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 1, 2 уровня активности. | 131851,05 | 10 | 1318510,50 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон.Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты.РСУ соответствуют весу инвалида.С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающаядля инвалидов 1, 2 уровня активности. | 165700,99 | 5 | 828504,95 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 197890,19 | 5 | 989450,95 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 204984,30 | 3 | 614952,90 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный без силиконового чехла. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа,кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 251889,66 | 3 | 755668,98 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. С применением чехла (лайнера) из полимерного материала. Крепление за счет замка для полимерных чехлов. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 264307,23 | 3 | 792921,69 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 127073,85 | 5 | 635369,25 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности . | 151876,65 | 6 | 911259,90 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана.Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 209532,63 | 4 | 838130,52 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, полимерные композиты, кожа.РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 212407,51 | 2 | 424815,02 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 293206,72 | 2 | 586413,44 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль гидравлический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 385378,29 | 1 | 385378,29 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | 489069,89 | 1 | 489069,89 |
|  | ИТОГО |  | 55 | 9974304,48 |

Требования к качеству выполняемых работ.

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию, хранению, упаковке

Маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна для протеза голени модульного типа, протеза бедра модульного не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года).

Гарантийный ремонт производится Исполнителем в течение 15 дней с момента обращения инвалида. Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Функциональные и качественные характеристики протезов нижних конечностей  должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет: для протеза голени модульного типа, протеза бедра модульного - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года).

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.07.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.