Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению в 2019 году сложной ортопедической обуви для обеспечения  застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ботинки (мужские, женские) утепленные на протез | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой, на резиновой или микропористой подошве (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления, подкладка утепленная. | 35 |
| 2 | Полуботинки (мужские, женские) на протез | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой, на резиновой или микропористой подошве (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления. | 35 |
| 3 | Ботинки (мужские, женские) утепленные на укорочение от 3 см. до 6 см | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой резине (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления, подкладка утепленная. Должен использоваться пробковый материал для изготовления стелечного слоя. | 25 |
| 4 | Полуботинки (мужские, женские) на укорочение от 3 см. до 6 см | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой резине (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления. Должен использоваться пробковый материал для изготовления стелечного слоя. | 25 |
| 5 | Ботинки (мужские, женские) утепленные с выкладкой свода и валиком Зейца | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой резине (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления, подкладка утепленная. | 60 |
| 6 | Полуботинки (мужские, женские) с выкладкой свода и валиком Зейца | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой резине (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления. | 60 |
| 7 | Ботинки (мужские, женские) утепленные с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозоленности, выносом каблука кнаружи или кнутри, или плоскостопии 3 степени | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой подошве (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), рантово-клеевого или клеевого метода крепления (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), подкладка утепленная. | 60 |
| 8 | Полуботинки (мужские, женские) с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозоленности, выносом каблука кнаружи или кнутри, или плоскостопии 3 степени | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой подошве (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), рантово-клеевого или клеевого метода крепления (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), подкладка утепленная. | 60 |
| 9 | Башмачок (мужской, женский) вкладной в обувь | Башмачок вкладной в обувь должен изготавливаться по индивидуальному слепку и подходить на среднюю культю стопы. | 4 |
| 10 | Ботинки (мужские) утепленные для бездвуруких | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой подошве (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления, подкладка утепленная. Ботинки должны быть оснащены спецкреплением для бездвуруких. | 2 |
| 11 | Полуботинки (мужские) утепленные для бездвуруких | Заготовка верха должна быть из хрома с цельной или отрезной союзкой (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), на кожаной или резиновой микропористой подошве (определяется по каждому застрахованному лицу отдельно), клеевого метода крепления. Полуботинки должны быть оснащены спецкреплением для бездвуруких. | 2 |
| 12 | Вкладные корригирующие элементы в ортопедическую обувь - стельки | Ортопедические стельки должны изготавливаться из натуральной кожи и термопластичных материалов по слепку стопы методом вакуумного формования. Стельки должны состоять из супинатора, небольшого углубления на пятке, зоны переката стопы, метатарзальной подушки, различных утолщений. | 6 |
|  | ИТОГО |  | 374 |

Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости выдача осуществляется по месту жительства застрахованного лица в пределах Курской области.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019 года.

Исполнитель должен выполнить работы в срок не позднее 35 рабочих дней с момента получения Исполнителем направления, выданного застрахованному лицу Заказчиком.

Срок предоставления гарантии качества. Изделия должны быть новыми не бывшими ранее в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в технически исправном состоянии, без повреждений и дефектов.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999 - 2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация»; прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463 и гибкость обуви-ГОСТ14226. Ортопедические стельки должны соответствовать требованиям ГОСТР 54739-2011 или ТУ производителя.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства. (ТУ 8820-037-53279025-2004; ГОСТ 26167-2005 п.4.5.3 (в части прочности крепления обуви), ТУ 8820-038-53279025-2004).

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из ниже перечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берец жесткий односторонний, берец жесткий
двусторонний, берец жесткий круговой, задний жесткий берец, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

-боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должны предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сложной ортопедической обувью осуществляется при наличии регистрационных удостоверений и протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу ГОСТ Р ИСО 10993.1-2009; ГОСТ ИСО 10993.5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.10-2009, а также при наличии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и других документов, удостоверяющих качество.