ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2019 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за единицу Изделия, в руб. | Количество Изделий (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени лечебно-тренировочный По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени лечебно-тренировочный Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 58900,00 | 30 | 1767000,00 |
| Протез бедра лечебно-тренировочный По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра лечебно-тренировочный Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы – слоистый пластик, полимерные композиты, МПЛ. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый или полицентрический беззамковый или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | 81800,00 | 30 | 2454000,00 |
|  | ИТОГО |  | 60 | 4221000,00 |

Требования к качеству выполняемых работ.

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее получателей) протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций  и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов нижних конечностей.

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию, хранению, упаковке

Маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна для протеза бедра лечебно-тренировочного, протеза голени лечебно-тренировочного - не менее 1 года.

Гарантийный ремонт производится Исполнителем в течение 15 дней с момента обращения инвалида. Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии, выданнымит согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Функциональные и качественные характеристики протезов нижних конечностей должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет: для протеза бедра лечебно-тренировочного, протеза голени лечебно-тренировочного - не менее 1 года.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.10.2019 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.