Техническое задание

выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве постоянными протезами верхней и нижней конечностей с внешним источником энергии

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

| № п/п | Наименование | Описание | Объем работ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии 8-07-12 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Формообразующая часть косметической облицовки — полужесткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи застрахованного лица), две пробные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик облегченный, высокой прочности. Крепление с использованием бандажа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу застрахованного лица. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Коленный шарнир с внешним источником энергии полицентрический с полным микропроцессорным контролем фазы опоры и переноса. Двойной контроль фазы опоры благодаря микропроцессору и четырехзвенному замку. Повышенный клиренс. Работа в двух выборочных режимах при разряде батареи. Защита от пыли, брызг и дождя. Время работы батареи без подзарядки — до четырех дней. Угол сгибания не менее 155 градусов. Максимальный вес застрахованного лица 125 кг. В комплекте пульт управления, дополнительный аккумулятор. Наличие поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. В комплекте 8 чехлов. | 1 |
| 2 | Протез предплечья с внешним источником энергии 8-04-02 | Протез предплечья с внешним источником энергии, взрослый. С двухканальным внешним источником энергии, с электромеханической кистью повышенного быстродействия, скорость раскрытия не менее 25м/с, с возможностью работы от одного электрода. Система управления миотоническая с двумя независимыми системами пропорционально управления скоростью и силой схвата. Тип применяемого модуля кисти — комплект электромеханической кисти. Оболочка кисти косметическая ПВХ. Приемная гильза индивидуальная составная изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, приемная пробная гильза 1 шт. Материал постоянной приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное. В комплекте перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| ИТОГО | 2 |

<*> номер вида (изделия) ТСР по классификатору  Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н

Сроки выполнения работ – с момента заключения контракта и по 16 декабря 2018 г. (работы должны быть выполнены и переданы застрахованному лицу в течение 45 дней с даты его обращения к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком).

Место выполнения работ: по месту нахождения Испонителя, или при необходимости по месту жительства застрахованного лица при наличии направлений.

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезом бедра с внешним источником энергии и протезом предплечья с внешним источником энергии – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протез бедра модульный с внешним источником энергии изготавливается с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для застрахованного, при этом максимально учитывается физическое состояние, индивидуальные особенности, его психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.  Протезы нижних конечностей (бедра) должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕТОДЫ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ", ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, которые определяют выбор и оценку материалов, контактирующих с тканями организма человека, подтвержденными регистрационными удостоверениями и протоколами испытаний на медико-биологическую экспертизу. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 протез нижних конечностей (бедро с внешним источником энергии) должен иметь декларацию о соответствии. Протез бедра классифицирован в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999 – 2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения». Узлы протеза нижних конечностей (бедра) должны выдерживать статистические и циклические нагрузки в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протез предплечья с внешним источником энергии должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхней конечности, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.  Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота). Металлический протез должен быть изготовлен из коррозийно - стойких материалов или защищен от коррозии специальными покрытиями.

Протез предплечья с внешним источником энергии должен иметь декларацию о соответствии по Постановлению РФ от 01.12.2009 № 1982 в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации "ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний". Программа испытаний медицинских изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011. Габаритные размеры и масса протеза должны быть установлены в ТУ на протез конкретного вида. Прочность протезов и допустимые максимальные значения параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, определяется в соответствии с ГОСТ ISO 22523-2007. Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 и "ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний".

Протез должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Внутренние полости приемных гильз протезов верхних и нижних конечностей с внешним источником энергии должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Узлы протезов верхних и нижних конечностей стойки к воздействию физиологических растворов (пота). Металлические протезы изготавливаются из коррозийно - стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протезов нижних конечностей (бедра с внешним источником энергии) и верхних конечностей ( протез предплечья с внешним источником энергии) должны быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованных лиц и предназначаться для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом, который должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность в соответствии с ГОСТ Р 51632 – 2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний"

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних и нижних конечностей с внешним источником энергии считаются эффективно исполненными, если у застрахованных лиц восстановлена опорная и двигательная функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения соответствуют требованиям ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протеза обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования.

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю не менее 12 месяцев. При выдаче готового протеза бедра с внешним источником энергии должно осуществляться предварительное обучение застрахованного лица правилам пользования протезом, выдача гарантийного талона.