Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению пострадавших на производстве  протезами нижних конечностей.

Предмет электронного аукциона: выполнение работ по обеспечению  пострадавших на производстве протезами нижних конечностей.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 1 335 130 (Один миллион триста тридцать пять тысяч сто тридцать) рублей  66 копеек, без учета НДС.

2. Количество - 19 шт.

3. Срок сверки взаиморасчетов -  по 23.12.2019 включительно.

4. Срок действия контракта - по 25.12.2019 включительно.

5. Срок выполнения работ - по 13.12.2019 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание пострадавших на производстве  выездной  бригадой на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей, но не позднее 13.12.2019. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания пострадавшего на производстве (в пределах Липецкой области) или по согласованию с пострадавшим на производстве выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию пострадавших на производстве (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию пострадавшего на производстве - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и 4 раза в месяц во время гарантийного обслуживания; по заявлению пострадавшего на производстве в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Оплата производится  в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, отрывных талонов, счета, акта приемки исполненных обязательств.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке протезов пострадавшим на производстве и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | К-во, шт. | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени немодульного типа | Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи пострадавшего или по типоразмерам, шаблонам. Материал приемной гильзы - кожа. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. | 2 | 36 320,00 |
| Протез голени немодульного типа | Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон). Чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи пострадавшего или по типоразмерам, шаблонам). Приемная гильзы постоянная из кожи. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. | 2 | 49 380,00 |
| Протез голени модульного типа | Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз - 1 шт. Вкладная гильза из вспененных материалов или без неё. Крепление облегченное с использованием наколенника или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или замком к силиконовому чехлу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), чулки косметические. Тип регулировочно-соединительных устройств в зависимости от веса инвалида. Стопа функциональная модульная. | 8 | 75 068,00 |
| Протез голени модульного типа | Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз - 1 шт. Вкладная гильза из вспененных материалов или без неё. Крепление облегченное с использованием наколенника или замком к силиконовому чехлу. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), чулки косметические. Тип регулировочно-соединительных устройств на нагрузку в зависимости от веса инвалида. Стопа энергосберегающая. | 2 | 101993,33 |
| Протез голени для купания | Модульный. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пострадавшего) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Приемных пробных гильз - 1 шт. С облицовочным покрытием. Из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Крепление – наколенник. Стопа водостойкая с рифленым профилем подошвы. | 5 | 71 840,00 |

Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ Р 53869-2010.

Гарантийный срок устанавливается не менее 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине пострадавшего на производстве, за счет собственных средств.

Выполнение работ по обеспечению пострадавшего на производстве изделием должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии.