Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий, по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью

Количество: 1378 пар

Начальная (максимальная) цена контракта – 11 067 087,08

Идентификационный код закупки 191100102181610010100100390013250323

| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Кол-во (пара) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь взрослая ортопедическая сложная. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из тик-саржи, натуральной кожи, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается при эквино-варусных и плоско-вальгусных деформациях стоп, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, косолапости, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки, по обмерам и слепкам, со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины - 70 дней. | 432 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Обувь взрослая ортопедическая сложная. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха или прессукна, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается при эквино-варусных и плоско-вальгусных деформациях стоп, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, косолапости, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки, по обмерам и слепкам, со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины 70 дней. | 432 |
| Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки | Обувь взрослая ортопедическая сложная на аппарат. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из тик-саржи, натуральной кожи, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается на ортопедический аппарат. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины - 70 дней. | 10 |
| Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке | Обувь взрослая ортопедическая сложная на аппарат. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха или прессукна, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается на ортопедический аппарат. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины 70 дней. | 10 |
| Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки | Обувь взрослая ортопедическая, малосложная. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из тик-саржи, натуральной кожи, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины - 70 дней. | 8 |
| Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке | Обувь взрослая ортопедическая малосложная. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха или прессукна, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины 70 дней. | 10 |
| Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь взрослая ортопедическая сложная при односторонней ампутации и на протез. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из тик-саржи, натуральной кожи, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается на сохраненную конечность и на протез. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины 70 дней. | 196 |
| Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь взрослая ортопедическая сложная при односторонней ампутации и на протез Верх из натуральной кожи, с подкладкой из искусственного меха или прессукна, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта. Назначается на сохраненную конечность и на протез. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями и межстелечным слоем. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на кожаной подошве 40 дней; - на подошве из пористой резины 70 дней. | 196 |
| Обувь ортопедическая на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Обувь при двусторонней ампутации. Верх из натуральной кожи, с подкладкой из натуральной кожи и тик-саржи, подошва из пористой резины или термопласта. Назначается на протез. Изготавливается по обмерам с подгонкой колодки. Гарантийный срок эксплуатации обуви: - на подошве из пористой резины 70 дней. | 76 |
| Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в т.ч. стельки) | Стелька ортопедическая, с индивидуальными параметрами изготовления. Назначается при деформации стопы. Предназначена для всех половозрастных групп. Гарантийный срок эксплуатации 30 дней. | 8 |
| Итого: |  | 1378 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся ограничений жизнедеятельности.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту  жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее 75 календарных дней с даты получения разнарядки Отделения.

ОКПД2:

Обувь малосложная  взрослая – 32.50.22.151

Обувь сложная взрослая – 32.50.22.151

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в т.ч. стельки) – 32.50.22.153