Техническое задание

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами бедра |
| Объем закупки | 112 |
| Единицы измерения | шт. |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта по 30.09. 2019 года. Работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Дата обращения не должна быть позднее 26.08.2019 года Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя, при необходимости (по заявке Получателя) - снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. Сложное и первичное протезирование должно проводиться с пребыванием в условиях круглосуточного стационара. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами (в том числе в стационарных условиях) работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный. Формообразующая часть косметической облицовки-листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза, изготовленная по типоразмерам (унифицированная) из слоистого пластика на основе литьевых смол. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажа. Стопа шарнирная, полиуретановая или без стопы в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Узел «колено-голень» или комплект полуфабрикатов для протеза бедра с замком или без замка, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 15 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи с учетом антропометрических данных инвалида, материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, (пробных приемных гильз 1). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, из вспененных материалов или без них. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида вакуумное, бандажное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль полицентрический, замковый или беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, c механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы. Стопа шарнирная для инвалидов низкого и среднего уровня активности Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 40 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая, модульная телесного цвета со ступенчатым отверстием. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи (количество пробных приемных гильз 2 шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, термопласта. В качестве вкладного элемента применяется вкладной силиконовый чехол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием вакуумной мембраны, замка для силиконового чехла, бандажом, кожаных полуфабрикатов. Коленный модуль с пневматическим управлением фазы переноса, обеспечивающий безопасную ходьбу по любой поверхности, регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 45 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 1шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Протез водонепроницаем и предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль моноцентрический с гидравлической системой управления и регулировки фазы переноса. Крепления протеза на культе вакуумное. Стопа оснащена специальными микроприсосками, исключающими проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях. Все компоненты модульной системы водостойкие, с использованием специальной косметической оболочки. Тип протеза: для купания (специальный), чехлы шерстяные. | 5 |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра лечебно-тренировочный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 2 шт.) из слоистого пластика на основе литьевых смол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа полиуретановая. Коленный модуль полицентрический. Тип протеза: лечебно-тренировочный, чехлы шерстяные. | 7 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации |

Требования к качеству Изделия

Готовое изделие должно соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.