Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения

инвалида в 2019 году.

Наименование объекта закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности для обеспечения инвалида в 2019 году.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная)  цена контракта: 3 913 000,00 рублей.

Объём выполнения работ по изготовлению ПНК:  – 2 штуки.

Технические характеристики:

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Объем (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи получателя, скелетированная. Материал постоянной гильзы - углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Изготовление пробных гильз из термопласта. Крепление вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам получателя. Применение поворотного адаптера. Коленный модуль с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного «замка», влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы получателя, с функцией автоматического распознавания езды на велосипеде, с функцией возможного спуска и подъема по лестнице. Максимальный вес получателя до 136 кг. Стопа для получателей всех уровней двигательной активности с расщепленной носочной частью с отведенным большим пальцем. Стопа с двойным С-образным карбоновым килем. Косметическая облицовка специализированная пыле - влагоотталкивающая. | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи получателя, скелетированная. | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Материал постоянной гильзы - углепластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из эластичного пластика | Наличие |  |  |
|  |  | Изготовление пробных гильз из термопласта | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам получателя. | Наличие |  |  |
|  |  | Применение поворотного адаптера | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного «замка», влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы получателя, с функцией автоматического распознавания езды на велосипеде, с функцией возможного спуска и подъема по лестнице | Наличие |  |  |
|  |  | Максимальный вес получателя до 136 кг | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа для получателей всех уровней двигательной активности с расщепленной носочной частью с отведенным большим пальцем | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа с двойным С-образным карбоновым килем | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка специализированная пыле - влагоотталкивающая. | Наличие |  |  |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Пробная гильза по слепку из термопласта. Крепление - вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам получателя и являются влагозащищенными изделиями. Влагозащищенный коленный модуль с функцией ручного замка с функцией подтормаживания под нагрузкой, с возможностью погружения на глубину до 3,0 м в т.ч. и в соленой воде кие. Стопа из углепластика, с расщепленной носочной частью, влагозащищенная, с активной пяткой. Косметическая облицовка модульная полужесткая. | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи получателя. | Наличие |  | 1 |
|  |  | Материал постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза по слепку из термопласта | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление - вакуумное, при помощи силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембраной | Наличие |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам получателя и являются влагозащищенными изделиями | Наличие |  |  |
|  |  | Влагозащищенный коленный модуль с функцией ручного замка с функцией подтормаживания под нагрузкой, с возможностью погружения на глубину до 3,0 м в т.ч. и в соленой воде кие | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа из углепластика, с расщепленной носочной частью, влагозащищенная, с активной пяткой | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка модульная полужесткая. | Наличие |  |  |

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту изготовления изделий по индивидуальному заказу Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 30.08.2019г.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует по 15.08.2019г.

Требования к гарантии качества ПНК:

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протез бедра модульный с внешним источником энергии - не менее 12 месяцев;

- Протез бедра для купания – не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалида к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

Исполнитель обязан предоставить декларации о соответствии, либо сертификаты соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено оформление указанных документов).

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ ПНК:

Протезы нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские.  Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.

Протезы нижней конечности должны собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателя. Протезы нижней конечности должны быть прочными и выдерживать нагрузку при его применении Получателем способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний». Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемные гильзы протезов нижней конечности должны быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателя протезами нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателя протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижней конечности производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требование:

Наличие у Исполнителя стационара для размещения инвалида.