Техническое задание

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей |
| Объем закупки | 27 |
| Единицы измерения | шт. |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта по 30.09. 2019 года. Работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Дата обращения не должна быть позднее 26.08.2019 года Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя, при необходимости (по заявке Получателя) - снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. Сложное и первичное протезирование должно проводиться с пребыванием в условиях круглосуточного стационара. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами (в том числе в стационарных условиях) работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны, проводить обучение пользованию Изделиями. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, управление отсутствует, кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры, оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф, внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека, размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя, крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Масса изделия не более 0,25 кг. | 4 |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий с комплектом рабочих насадок. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, геометрическая копия сохранившейся руки, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт, кожа в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. | 4 |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный. Кисть пластмассовая с двумя гибкими тягами, корпусная, с активным схватом, пассивной ротацией, с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев. Оболочка косметическая из полимерного материала. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, геометрическая копия сохранившейся руки. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. | 6 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая из полимерного материала, или силиконовая. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная или двойная), унифицированная, геометрическая копия сохранившейся руки. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалидов. Крепление индивидуальное, подгоночное, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Чехлы трикотажные. | 7 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный. Кисть пластмассовая с двумя гибкими тягами корпусная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев. Узел локоть-предплечье механический, тяговый, оболочка косметическая из полимерных материалов. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одинарная, унифицированная. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. | 3 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий с комплектом рабочих насадок. Управление, сохранившейся рукой или противоупором. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт, кожа в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. | 1 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический. Кисть косметическая из полимерных материалов, кисть функционально-косметическая корпусная с фиксацией блока IV – V пальцев в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, локоть-предплечье со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Гильза индивидуальная, изготовленная по слепку, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Материал гильзы: слоистый пластик на основе литьевых смол, листовой термопласт в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Крепление индивидуальное, подгоночное, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, чехлы трикотажные. | 2 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) Изделия | Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации |

Требования к качеству Изделия

Готовое изделие должно соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов верхних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик должен гарантировать, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия должна осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.