## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Средства федерального бюджета, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах, доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: Поставка кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов. |
| 4 | Место поставки товара: Пенза, Пензенская область. По месту жительства инвалида или в пунктах выдачи, организованных Поставщиком на территории Пензенской области. |
| 5 | Сроки поставки товара: Поставить Товар Получателю в сроки указанные в Графике поставки Товара Получателям, который не превышает 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Реестра Получателей. Обеспечить поставку Товара при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. Направление может быть передано лицом, представляющим интересы Получателя. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта: 2 304 171 (два миллиона триста четыре тысячи сто семьдесят один) рубль 84 копейки. Порядок формирования цены контракта: В цену Контракта включаются расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, а также доставку и выдачу Товара непосредственно Получателю. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится по мере поставки Товара по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 2 (двух) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке поставленных Товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры. |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресел-колясок с ручным приводом для инвалидов

| Наименование Товара | Основные функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. | Начальная (максимальная) цена за ед, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного перемещения инвалида или перемещения с сопровождающим лицом, с заболеванием опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей внутри помещений. Поверхность сиденья не должна пропускать мочу и быть устойчивой к ее воздействию, поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самопогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок. В качестве наружного покрытия должно быть нанесено антикоррозийное покрытие. Должна присутствовать возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Тормозная система должна работать по принципу зажатия ведущего колеса и совмещать как рабочий, так и стояночный тормоз. Для облегчения посадки-высадки, а также уменьшения длины коляски подножки должны откидываться в стороны, а также легко сниматься, опоры для ног должны регулироваться по высоте. Должна быть предусмотрена поддержка для икр. Подлокотники должны быть ступенчатыми, съемными и иметь регулировку по высоте. Подлокотники должны быть с боковыми пластиковыми щитками с вырезом под руку пользователя. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые шины и иметь диаметр не менее 20 см. Приводные колеса должны быть цельнолитыми, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 60 см. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для толкания сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна комплектоваться задними анти опрокидывающимися упорами с двумя вращающимися роликами на каждом упоре Спинка складная, материал выполнен из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Сзади на спинке должен располагаться карман для мелочей. Глубина сиденья должна быть не менее 40 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Ширина кресла-коляски в сложенном виде должна быть не более 30 см. Общая длина кресла-коляски с подножками должна быть не более 110 см при измерении от заднего приводного колеса до конца опоры для ног. Общая высота кресла-коляски должна быть не более 95 см. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску: не менее 110 кг включительно. Вес кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 22 кг. Кресла-коляски должны иметь ширину сиденья: не менее 43 см и не более 48 см и поставляться не менее, чем в 3-х типоразмерах*. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); | 118 | 13000,54 | 1534063,72 |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного перемещения инвалида или перемещения с сопровождающим лицом, с заболеванием опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях улицы. Поверхность сиденья не должна пропускать мочу и быть устойчивой к ее воздействию, поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самопогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок. В качестве наружного покрытия должно быть нанесено антикоррозийное покрытие. Должна присутствовать возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Тормозная система должна работать по принципу зажатия ведущего колеса и совмещать как рабочий, так и стояночный тормоз. Для облегчения посадки-высадки, а также уменьшения длины коляски подножки должны откидываться в стороны, а также легко сниматься, опоры для ног должны регулироваться по высоте. Должна быть предусмотрена поддержка для икр. Подлокотники должны быть ступенчатыми, съемными, разборными и иметь регулировку по высоте. Подлокотники должны быть с боковыми пластиковыми щитками с вырезом под руку пользователя. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые шины и иметь диаметр не менее 20 см. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 60 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. На задней части коляски должны располагаться светоотражающие устройства в количестве не менее 2-х штук. Должна быть предусмотрена регулировка угла наклона сиденья за счет изменения положения регулировок кронштейна крепления заднего колеса. Кресло-коляска должна комплектоваться задними анти опрокидывающимися упорами с двумя вращающимися роликами на каждом упоре. Спинка складная, материал выполнен из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Сзади на спинке располагается карман для мелочей. Глубина сиденья должна быть не менее 40 см. Обязательное наличие регулируемого ремня безопасности на сиденье. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Ширина кресла-коляски в сложенном виде должна быть не более 31 см. Общая длина кресла-коляски с подножками должна быть не более 109 см при измерении от заднего приводного колеса до конца опоры для ног. Общая высота кресла-коляски должна быть не более 95 см. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску: не менее 110 кг включительно. Все кресла коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 22 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: не менее 43 см и не более 48 см и поставляться не менее, чем в 3-х типоразмерах*. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - насос; | 59 | 13052,68 | 770108,12 |
| Итого: |  | 177 |  | 2 304 171,84 |

*Количество кресел-колясок определяется индивидуально в соответствии с потребностью инвалида.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), безопасности.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям:

# - ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3,4);

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

# - ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом»

# - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

# - ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»;

# - ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»

Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# - ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний».

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в товарах показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам поставки

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.