ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству и безопасности  работ, техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента  к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первично-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

-постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов)   протезами верхних и нижних конечностей,  должны осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или  сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изготовленные протезы нижних конечностей  должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н,  и составлять для:

- протеза стопы - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени немодульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени модульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени для купания - не менее 3 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени модульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза бедра модульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза при вычленении бедра модульного - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени лечебно-тренировочного – не менее 1 года;

- протез бедра лечебно-тренировочного – не менее 1 года;

- протеза бедра для купания – не менее 3 лет;

- чехла на культю голени шерстяного – не менее 3 месяцев;

- чехла на культю голени из полимерного материала (силиконового) – не менее 1 года;

- чехла на культю бедра шерстяного – не менее 3 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов нижних  конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение изделий должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а изделия из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами нижних  конечностей, следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок   составляет:

- на протезы  нижних конечностей – не менее 2 лет;

- на лечебно-тренировочные протезы – не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик  обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

- Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Объем работ

| Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Объем изготавливаемых изделий, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе полиэфирных смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с одной пробной гильзой, с вкладной гильзой из эластичных термопластов, крепление протеза вакуумное, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой шарнирной полиуретановой монолитной, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств, постоянный | 1 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, без вкладных элементов, крепление протеза вакуумное, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир с механизмом торможения отключающимся при переходе на передний отдел стопы с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств, постоянный | 5 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульная, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, с вкладным полимерным гелевым чехлом с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств, постоянный | 5 |
| Протез бедра модульный для пациентов высокого уровня активности | Протез бедра модульный с мягкой полиуретановой облицовкой, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с вкладной гильзой из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), крепление вакуумное, рсу на нагрузку до 100 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, коленный шарнир с управляемым гидравлическим механизмом торможения с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с поворотным устройством, постоянный | 2 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении в тазобедренном суставе модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по гипсовому слепку, с двумя пробными гильзами, с вкладным элементом из вспененных материалов (педилин), крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, тазобедренный шарнир моноцентрический, без дополнительных функциональных устройств, постоянный | 1 |
| Протез стопы модульный с гильзой голени | Протез стопы модульный, формообразующая часть косметической облицовки полужесткая (эластичная), косметическое покрытие облицовки (оболочка) защитное пленочное, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида), с тремя пробными гильзами, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, крепление за счет формы приемной гильзы, без использования дополнительных элементов., регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 125 кг. Стопа энергосберегающая при ампутации по Сайму, отсутствие коленного шарнира, отсутствие поворотного устройства, отсутствие дополнительного функционального устройства, постоянный. | 2 |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе полиэфирных смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с одной пробной гильзой, без вкладной гильзы, с полимерным гелевым чехлом с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, крепление протеза на голени инвалида с использованием замка для полимерных чехлов, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой шарнирной полиуретановой монолитной, без коленного шарнира и дополнительных функциональных устройств, постоянный | 1 |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный, формообразующая часть косметической облицовки мягкая полиуретановая модульная (поролон), косметическое покрытие облицовки (оболочка) чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида), количество приемных (пробных) гильз - 3, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, крепление вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, отсутствие коленного шарнира, отсутствие поворотного устройства, отсутствие дополнительного функционального устройства, постоянный. | 7 |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе полиэфирных смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, с вкладной гильзой из вспененных материалов, с полимерным гелевым чехлом с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, крепление протеза на голени инвалида с использованием замка для полимерных чехлов, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, без коленного шарнира и дополнительных функциональных устройств, постоянный | 15 |
| Протез голени модульный для пациентов высокого уровня активности | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой облицовкой, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с чехлом полимерным гелевым с высоким уровнем стабилизации, крепление с использованием замка для полимерных чехлов, рсу на нагрузку до 100 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, постоянный | 1 |
| Протез голени модульный для купания | Протез голени модульный с индивидуальной полноконтактной приемной гильзой изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида под нагрузкой с одной примерочной гильзой. Постоянная гильза из литьевого слоистого акрилового пластика , вкладной элемент из вспененного материала с защитным покрытием. Полиуретановая модульная облицовка с защитным покрытием. Крепление вакуумное с "герметизирующим" коленным бандажом. РСУ на нагрузку до 125 кг. Стопа с повышенной упругостью носочной части. | 7 |
| Протез бедра модульный для купания | Протез бедра для купания модульный без косметической оболочки и облицовки, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с чехлом полимерным гелевым, крепление с использованием замка для полимерных чехлов, РСУ на нагрузку свыше 125 кг, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир полицентрический, тип протеза по назначению – специальный. | 2 |
| Протез голени модульный лечебно-тренировочный | Протез голени модульный лечебно-тренировочный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная из термопластичного пластика, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, с вкладным элементом из вспененных материалов, крепление протеза на голени инвалида с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, без коленного шарнира и дополнительных функциональных устройств. | 3 |
| Протез бедра модульный лечебно-тренировочный | Протез бедра модульный лечебно-тренировочный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная из термопластичного пластика, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, без вкладных элементов, крепление протеза с использованием бандажа, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств | 6 |
| Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи и большие колебания температуры кожи | 38 |
| Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи | 38 |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол из полимерного материала (силикона) обеспечивает хорошую адгезию с культей и высокий комфорт при использовании | 1 |
| Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи и большие колебания температуры кожи | 38 |
| Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи | 38 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол из полимерного материала (силикона) обеспечивает хорошую адгезию с культей и высокий комфорт при использовании | 1 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).