Техническое задание.

на поставку в 2019 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации - ортезов (бандажей) серийного производства

Количество поставляемых товаров: 1578 шт.

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида.

Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 01.11.2019 года.

Срок обеспечения инвалида: не может превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида к Поставщику.

Ортезы

Требования к качеству работ

Ортезы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При обеспечении ортезами должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Ортезы должны обеспечивать    механическую фиксацию, разгрузку, компенсацию поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Обеспечиваться ортезами должны инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также другие дефекты организма.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», а также межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Наличие сертификата соответствия системы Госстандарт РФ или декларации о соответствии.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Обеспечение инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Обеспечение инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Для связи должно быть предусмотрено прямое подключение к городской телефонной станции (без дополнительных внутренних номеров). (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание | Кол-во, шт. | Гарантийный срок использования не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ортезы должны соответствовать описанию: |  |  |
| 1. | 8-09-12. Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность - рукав компрессионный по медико-техническим показаниям должен быть: - средней; - высокой степени компрессии. Для профилактики пост - мастоэктомической лимфодемы. Должен быть выполнен из эластичной ткани. Фиксирующий. Срок службы, установленный производителем не менее 6 месяцев. | 650 | 40 дней |
| 2. | 8-09-13. Бандаж ортопедический поддерж. или фикс. из х/б или эласт. тканей, в т.ч. грация-трусы, трусы, панталоны на область живота | Бандаж ортопедический поддерж. или фикс. из х/б или эласт. тканей, в т.ч. грация-трусы, трусы, панталоны на область живота должен быть выполнен из медицинского эластика или х/б ткани (по желанию получателя). Должен поддерживать переднюю и боковую брюшные стенки, а также поясничную область. Назначается при ослаблении мышц брюшной стенки живота. Срок службы, установленный производителем не менее 6 месяцев. | 130 | 40 дней |
| 3. | 8-09-16. Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) должен быть выполнен из комбинированных материалов. Должен быть односторонний или двухсторонний. Должен представлять собой пояс с пелотами на ленте из трикотажного материала с застежкой. Пелот (ограничитель) должен фиксировать область возможного выпячивания грыжи. В конструкции должны быть предусмотрены крепления для съемных пелотов. Дополнительная фиксирующая лента должна фиксироваться на поясе при помощи застежки. Предназначен для реабилитации в послеоперационный период на органах брюшной полости. Срок службы, установленный производителем не менее1 года. | 20 | 40 дней |
| 4. | 8-09-17. Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель полужесткой фиксации должен быть с гильзой из пенополиуретана, оболочка должна быть из полотна трикотажного, крепление контактной лентой. Фиксирующий. Лечебно-профилактический. Назначается для фиксации в среднем физиологическом положении, частичной разгрузки и ограничения движений в шейном отделе позвоночника в процессе восстановительного лечения. Срок службы, установленный производителем не менее 1 года. | 45 | 6 месяцев |
| 5. | 8-09-18. Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель жесткой фиксации должен быть с гильзой из термопластов со смягчающим слоем, крепление должно осуществляться контактной лентой. Фиксирующий. Назначается при травмах и нестабильности шейного отдела позвоночника. Срок службы, установленный производителем не менее 1 года. | 3 | 7 месяцев |
| 6. | 8-09-19. Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав должен быть из эластичного материала. Фиксирующий. При заболеваниях и травмах коленного сустава, легкой нестабильности коленного сустава, артрозо-артрите, бурсите, синовите и в реабилитационном периоде после травм и операций коленного сустава. Не менее трёх видов по желанию инвалида: -неразъемный; - неразъемный с надпателлярным отверстием; - разъемный с креплением для фиксации; - или др. Срок службы, установленный производителем не менее 1 года. | 710 | 40 дней |
| 7. | 8-09-20. Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность должен иметь не менее, чем 2 класс компрессии. Должен оказывать на мягкие ткани ног и стенки вен равномерное давление (компрессию), активировать работу мышечно-венозной системы ног, поддерживать вены, защищая их от деформации, предотвращать обратный ток крови по венам. Должен снимать усталость и тяжесть в ногах, уменьшать отеки и интенсивность болевых ощущений и судорог, предотвращать развитие осложнений и прогрессирование заболевания. Срок службы, установленный производителем не менее 1 года. | 20 | 40 дней |
|  |  | ИТОГО: | 1 578 |  |