Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению  в 2019 году протезов нижних конечностей  для обеспечения застрахованных  лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульный | Протез голени немодульный должен быть шинно-кожаным или из слоистого пластика (определяется индивидуально по застрахованному лицу). Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Покрытие облицовки-чулки силоновые ортопедические. Приемная гильза должна быть индивидуальная или унифицированная. Материал приемной гильзы - кожа или слоистый пластик, допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без применения гизьзы (определяется индивидуально по застрахованному лицу). Метод крепления протеза должен быть с использованием гильзы бедра (манжеты с шинами) или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) (определяется индивидуально по застрахованному лицу). Стопа должна быть с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, с регулируемой застрахованным лицом высотой каблука или стопа должна быть деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, или стопа шарнирная полиуретановая монолитная. (определяется индивидуально по застрахованному лицу). | 4 |
| 2 | Протез голени модульный без силиконового чехла (для застрахованных лиц 1-2 степени активности) | Формообразующая часть косметической оболочки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые, силоновые, покрытие защитной пленкой; (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Приемная гильза индивидуальная (одна-пробная). Материалом индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Должно быть применение вкладной гильзы из вспененных материалов, без нее (определяется индивидуально по застрахованному лицу). Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами), силиконового наколенника, дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть подвижная во всех вертикальных плоскостях со средней, повышенной степенью энергосбережения для застрахованных лиц 1-2 степени активности. | 6 |
| 3 | Протез голени модульный без силиконового чехла (для застрахованных лиц 3-4 степени активности) | Формообразующая часть косметической оболочки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые, покрытие защитной пленкой; (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Приемная гильза должна быть индивидуальной (одна-пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Применение вкладной гильзы из вспененных материалов, без нее (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами), силиконового наколенника, дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного лица. Стопа должна быть карбоновая со съемной косметической оболочкой повышенной степени энергосбережения для застрахованных лиц 3-4степени активности. | 1 |
| 4 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (для застрахованных лиц 1-2 степени двигательной активности) | Протез голени модульный с силиконовым чехлом на среднюю, длинную культю. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые, силоновые, покрытие защитное, пленочное;(должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Приемная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные силиконовые, гелевые, крепление с использованием вакуумного клапана, замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного лица. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях со средней степенью энергосбережения для застрахованных лиц 1-2 степени активности. | 6 |
| 5 | Протез голени модульный с силиконовым чехлом (для застрахованных лиц 3-4 степени двигательной активности) | Протез голени модульный с силиконовым чехлом на среднюю, короткую культю. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приемная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик (должен определяться индивидуально по застрахованному лицу). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые, крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного лица. Стопа карбоновая со съемной косметической оболочкой повышенной степени энергосбережения для застрахованных лиц 3-4 степени активности. | 3 |
| 6 | Протез при вычленении бедра | Протез после вычленения в тазобедренном суставе модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная, мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые, силоновые, покрытие защитное, пленочное (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Приемная гильза должна быть индивидуальной, изготовлена по гипсовому слепку в виде полукорсета (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик (должен определяться индивидуально по застрахованному лицу). Применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление должно быть поясное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного лица. Тазобедренный шарнир –моноцентрический с замком. Коленный шарнир должен быть одноосный замковый с зависимым механическим регулированием фаз сгибания –разгибания, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях со средней степенью энергосбережения для застрахованных лиц 3-4 степени активности. | 1 |
| 7 | Протез бедра модульный без силиконового чехла | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон (должна определяться индивидуально по застрахованному лицу). Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые, силоновые, покрытие защитное, пленочное. Приемная гильза унифицированная (без пробных гильз), индивидуальная (одна-пробпая) (должна определяться индивидуально по застрахованному лицу). Материал приемной гильзы унифицированной: дерево, литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Применение вкладных гильз из вспененных материалов (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Крепление поясное, с использованием бандажа, вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного лица. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отличающимся при переходе на передний отдел стопы (должен определяться индивидуально по застрахованному лицу). Стопа шарнирная полиуретановая, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях со средней степенью энергосбережения. | 4 |
| 8 | Протез бедра модульный с силиконовым чехлом | Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки-чулки ортопедические перлоновые, силоновые, покрытие защитное, пленочное (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Приемная гильза должна быть индивидуальной (две пробные гильзы). Материал индивидуальной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Крепление протеза с использованием замка, вакуумной мембраны (должно определяться индивидуально по застрахованному лицу). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного лица. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком», с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания, коленный шарнир одноосный пневматический с механизмом торможения, отличающимся при переходе на передний отдел стопы. Стопа подвижная во всех плоскостях, со средней степенью энергосбережения для застрахованных лиц 2-3 степени активности. | 1 |
|  | ИТОГО |  | 26 |

Место выполнения работ: осуществляется по месту нахождения исполнителя в г. Курске, а при необходимости обслуживания застрахованного лица на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка протеза) исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту фактического проживания застрахованного лица (в пределах Курской области) или, по согласованию с застрахованным лицом, выдача изделия осуществляется по месту нахождения исполнителя в городе Курске.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 30 ноября 2019г.

Исполнитель должен выполнить работы в срок не позднее 35 рабочих дней с момента получения Исполнителем направления, выданного застрахованному лицу Заказчиком.

Срок предоставления гарантии качества. Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.

Наличие у Исполнителя стационара - обязательно.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999 - 2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации   людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Материалы, контактирующие с телом человека должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития Российской Федерации.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических, социальных мероприятий, проведенных с получателями, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций устранение косметических дефектов нижних конечностей застрахованных лиц с помощью протезов конечностей.