Техническое задание

Изготовление протезно-ортопедических изделий (тутор на голень, тутор на коленный сустав, тутор на всю ногу) для обеспечения инвалидов в 2019 г.

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): Электронный аукцион

Срок изготовление изделия: в течении 60 дней со дня выдачи направления на  протезирование___.

Сроки действия Контракта: ____до 25.12.2019г__________________.

Место выполнения работ —по месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу инвалида.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся   тутора нижних конечностей,  для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21,  04 12, 06 31 15, 06 31     ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 (ИСО 4074-4-80) .

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Ортезы должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-9 .Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование должно производится в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Гарантийный срок должен быть установлен со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия соответствует требованиям ГОСТа или ТУ-9396-076-55220088-2007, ТУ-9396-067-55220088-2004; ТУ-9396-082-55220088-2006, ТУ-9396-083-55220088-2006, ТУ-9396-087-55220088-2007, ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 7 месяцев.

Финансовое предложение:

| № п/п | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во (протезов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-09-49 | Тутор на голень | Тутор на голень должен быть фиксирующий, корригирующий, термопласт низкотемпер., должно быть точное изготовление, назначение-специальное | 300 |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав должен быть фиксирующий, корргирующий, термопласт низкотемпер., должно быть точное изготовление, назначение-постоянное, лечебно-профилактическое. | 250 |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу должен быть фиксирующий, корригирующий, термопласт низкотемпературный, должно быть точное изготовление, назначение-постоянное, лечебно-профилактическое. | 25 |
|  | Итого: | 575 |