Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Основные технические характеристики: Рама стула разборная без использования инструмента, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 10 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение), три типоразмера при ширине сидения –430 мм, 460 мм, 500 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки: - спинки по глубине установки на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), с фиксацией в не менее чем 5-ти положениях (указать конкретное значение); - сиденья по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), с фиксацией не менее чем в 5-ти положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - спинка съемная; - подлокотники откидные или съёмные; - съемное пластмассовое судно с крышкой; - 4 колеса цельнолитые малого диаметра; - стояночные тормоза на задних колесах. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 244 |
| 2 | 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Рама стула разборная без использования инструмента, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 6 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 110 кг (указать конкретное значение), два типоразмера при ширине сидения – 430 мм, 460 мм (по Заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида) Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки сидения по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), не менее чем в 7-ми положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое сиденье с крышкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 297 |
| 3 | 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц. Конструкция и основные технические характеристики. Рама стула разборная без использования инструмента, изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозионным покрытием. Изделие со снятым судном позволяет пользоваться стандартным унитазом. Основные технические характеристики: вес кресла-стула – не более 10 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) - не менее 150 кг (указать конкретное значение), ширина сидения – не менее 510 мм (указать конкретное значение). Конструкция кресла-стула предоставляет возможности регулировки: - сидения: по высоте на не менее чем 100 мм (указать конкретное значение), не менее чем в 7-ми положениях (указать конкретное значение). Оснащение и комплектация: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой; - четыре телескопические ножки с резиновыми наконечниками; - подлокотники фиксированные. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 17 |
| 4 | 23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Кресло-стул с санитарным оснащением должно быть предназначено для использования инвалидами и больными с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Технические характеристики: Рама кресла-стула должна быть нескладная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Ширина сидения – не менее 510 мм. Габаритные размеры (ШхВхД) – не более 680х950х1050 мм. Масса – не более 22 кг. Грузоподъемность — не менее 125 кг. В комплектацию должно входить: - съемное пластмассовое судно с крышкой; - съемное полиуретановое санитарное сидение; - подлокотники – откидные на 90 градусов; - четыре колеса с цельнолитыми шинами, оснащенные стояночными тормозами; - съемная полиуретановая подушка сидения; - каркас спинки – съемный на фиксаторах; - ремни-упоры для стоп. Должны быть предусмотрены регулировки: - съемных, откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 80 мм с фиксацией не менее чем в 4-х положениях; - спинки и сидения: по углу наклона пневмоцилиндрами с плавной регулировкой на не менее 30град; - съемного подголовника (поворотный на не менее 360 град): - по горизонтали на не менее 150 мм, по высоте на не менее 260 мм и углу наклона на не менее 180 град; - сидения: по высоте на не менее 50 мм с фиксацией не менее чем в 3-х положениях. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 7 |
| 5 | 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для пользования в помещениях и комнатах личной гигиены с помощью сопровождающих лиц и инвалидами самостоятельно с помощью обода приводных колес. Основные технические характеристики: ширина кресла-стула в рабочем состоянии – не более 65 см (указать конкретное значение), вес кресла-стула – не более 20 кг (указать конкретное значение), максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг (указать конкретное значение), два типоразмера при ширине сидения – 430 мм, 460 мм – (по За-явке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Оснащение и комплектация: - подножки съемные и откидные, регулируемые по высоте, - подлокотники съемные, - съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой, - съемное пластмассовое судно с крышкой, - передние колеса с цельнолитыми шинами, - задние колеса с цельнолитыми шинами, задние колеса оснащены стояночными тормозами. Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем) | 32.50.22.129 | шт | 41 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.09.2019;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.09.2019.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.09.2019. С момента получения списков Получателей по 10.09.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.09.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 4 (четырех) рабочих дней.

Сумма: 2 495 407,17 руб.

Количество: 606 шт.