Техническое задание

На выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей

| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Протезы конечности являются техническим средством реабилитации, заменяющим частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты верхнюю или нижнюю конечность и служащим для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протез верхней конечности, протез нижней конечности должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология и соответствовать ГОСТ ИСО 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ИСО 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование нижних конечностей. Термины и определения, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытания. Протез нижней конечности должен соответствовать ГОСТ Р 51191-2007 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Протезирование. Испытание конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний. Протез нижней конечности должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности пользователя, физического состояния и его индивидуальных особенностей, психологического статуса, профессиональной и частной жизни, индивидуального уровня двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Выполнение работ по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности должно производится с использованием высококачественных материалов и современных технологий, с надлежащим качеством и в соответствии с принятыми в Российской Федерации государственными и отраслевыми стандартами и требованиями. Приемная гильза и крепления протеза нижней конечности не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при его пользовании. Материал приемной гильзы протеза нижней конечности, контактирующих с телом пользователя, должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации. Узлы протеза нижней конечности должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза нижней конечности должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. Выполняемые работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пользователем, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению протезов нижней конечности по ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия, ГОСТ 30324.0-95 Изделия медицинские электрические. Часть1. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 50267.0.2-2005 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. Изготовленные протезы нижних конечностей должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018 № 85н и составлять для: - протеза голени модульного типа - не менее 2 лет; - протеза бедра модульного типа – не 2 лет; -протез бедра модульный для пациентов высокого уровня активности – не менее 2 лет; -чехол на культю бедра шерстяной – не менее 3 месяцев; -чехол на культю бедра хлопчатобумажный – не менее 3 месяцев. Характеристики протезов нижних конечностей указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. |
| --- | --- |
| Условия и порядок поставки товара или выполнения работы либо оказания услуг | Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей производится Подрядчиком после обращения застрахованного лица и принятия от него Направления на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, выданного филиалом Заказчика по месту учета застрахованного лица (форма направления на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 г. № 439н), в точном соответствии с перечнем протезов, указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

| Наименование изделий | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Количество изделий, штук |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, без вкладных элементов, крепление протеза вакуумное, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, коленный шарнир с механизмом торможения отключающимся при переходе на передний отдел стопы с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, без дополнительных функциональных устройств, постоянный | 5 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульный, мягкая полиуретановая модульная (поролон) облицовка, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), приемных (пробных) гильз 1 шт., литьевой слоистый пластик облегченный, высокой прочности, вкладная гильза из эластичных термопластов, без полимерного гелиевого чехла, крепление вакуумное, регулировочно-соединительное устройство на нагрузку - 100 кг, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, отсутствие поворотного и торсионного устройств, постоянный, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности | 2 |
| Протез бедра модульный для пациентов высокого уровня активности | Протез бедра модульный с мягкой полиуретановой облицовкой, чулки перлоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с вкладной гильзой из эластичных термопластов (для скелетированной гильзы), крепление вакуумное, рсу на нагрузку до 100 кг, стопа с высокой степенью энергосбережения, коленный шарнир с управляемым гидравлическим механизмом торможения с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с поворотным устройством, постоянный | 1 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой (листовой поролон) оболочкой, чулки силоновые ортопедические, приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), приемных (пробных) гильз 1 шт., материал приемной (постоянной) гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелиевого, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), регулировочно-соединительное устройство на нагрузку до 100кг, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука, без коленного шарнира, без поворотного и торсионного устройств, постоянный | 1 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульный с мягкой полиуретановой косметической облицовкой модульной, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика на основе полиэфирных смол, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, с тремя пробными гильзами, с вкладной гильзой из вспененных материалов, с полимерным гелевым чехлом с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, крепление протеза на голени инвалида с использованием замка для полимерных чехлов, с РСУ на нагрузку до 125 кг и стопой подвижной во всех вертикальных плоскостях, без коленного шарнира и дополнительных функциональных устройств, постоянный | 3 |
| Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи и большие колебания температуры кожи | 2 |
| Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу, впитывает пот, предотвращает трение и покраснение культи | 2 |
| Итого: | 16 |