ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:

Общие технические характеристики выполняемых работ:

Протезы конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты конечностей и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации (изделия).

Объем и технические характеристики выполняемых работ:

| Наименование изделия | Описание протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации | Кол-во изделий, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| протез на вычленение в плечевом суставе модульный | Протез на вычленение в плечевом суставе модульный функционально-косметический изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза изготавливается по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза изготавливается по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Модуль плечевой шарнир имеет возможность вращательного движения. Модуль локтевого шарнира должен быть снабжен пассивным замков. Косметическая кисть по форме, цвету и структуре должна соответствовать естественной кисти в комплекте в количестве- 4шт. Соединение узлов осуществляться посредством адаптеров. На протез надевается косметическое покрытие из вспененного материала - перлоновый трикотажный чехол. Крепление в протезе осуществляться бандажом в комплекте -2шт. | 1 |
| протез предплечья активный | Протез предплечья модульный активный. Постоянный. Пробная приемная гильза изготавливается по слепку из термопласта. Постоянная приемная гильза изготавливается по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стальной модуль кисти с узлом пассивной ротации обеспечивает схват в «щепоть» пружиной, раскрытие искусственных пальцев осуществляется тягой. Фиксация I пальца и блока II-III пальцев осуществляется тягой в сомкнутом положении и при разведении пальцев на 80 мм. Расфиксация должна осуществляться при повторном натяжении тяги. Блок IV-V пальцев фиксируется при сомкнутых пальцах в положении «крючок», расфиксация производится при раскрытии пальцев не менее чем на 40 мм. Косметические оболочки из ПВХ-пластизоля - 4 шт. Чехлы хлопчатобумажные - 2 шт., чехлы полиамидные - 2 шт. | 1 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча модульный косметический. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза изготавливается по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза изготавливается по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Модуль локтевого шарнира снабжен пассивным замком, иметь возможность вращения плеча и предплечья с раздельным торможением. Косметическая кисть по форме, цвету и структуре соответствует естественной кисти. Соединение узлов посредством адаптеров. На протез надевается косметическое покрытие из вспененного материала перлоновый трикотажный чехол. Крепление в протезе бандажом. | 1 |
| Протез голени модульный с энергосберегающей стопой | Протез голени модульный изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза изготавливается по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза изготавливается по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет наколенника. Чехлы хлопчатобумажные - 2 шт., чехлы полиамидные - 2 шт. | 1 |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный постоянный изготавливается по индивидуальному техпроцессу. Пробная приемная гильза изготавливается по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза изготавливается по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Протез голени: Стопа имеет надежную комбинацию сложноконтурного закладного элемента. Регулировочно-соединительные устройства расчитаны на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная, изготовленная из пенополиуретана. Крепление за счет наколенника. В комплекте с протезом выдаются чехлы: хлопчатобумажные — 2 шт; полиамидные — 2 шт. | 1 |
| протез голени для купания | Протез голени для купания. Изготавливается индивидуально. Пробная и постоянная приемные гильзы изготавливаются по индивидуальному слепку. Стопа безшарнирная, монолитная влагозащищенная, с эффектом присасывания к скользким и мокрым поверхностям, с возможностью безопасного передвижения на протезе без обуви. Крепление с помощью силиконового наколенника. Регулировочно-соединительные устройства влагозащищенные, соответствуют весу пациента. | 1 |
| протез бедра модульный | Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза изготавливается по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза изготавливается по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль полицентрический с пневматической регулировкой фаз сгибания и разгибания. Углепластиковая стопа энергосберегающая, с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная -пенополиуретан. Крепление за счет вакуума. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. Чехлы хлопчатобумажные -2 шт., чехлы полиамидные -2 шт. | 2 |

Требования к качеству работ:

Протез   верхних, нижних  конечностей должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011  «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011  « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования раздражающего и сенсебилизирующего действия».

Узел протеза должен быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей» Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-14 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Узлы должны быть ремонтопригодными или работоспособными в течение срока службы.

Требования к безопасности работ:

Выполняемые работы по изготовлению протезов должны соответствовать установленным ГОСТам, ТУ и иным документам, принятым для данных видов работ и изделий.

При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению протезов, предоставление государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и документов, подтверждающих соответствие изделий (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению инвалидов протезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке изделий, являющихся результатом работ:

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту хранения или использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий по ГОСТ 20790/ГОСТ 59444, ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ 51632-2014.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» Гарантийный срок  не менее 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано производить ремонт изделия бесплатно.

Место выполнения работ:  Северо-Западный Федеральный округ,  по месту нахождения исполнителя.

Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта и до 19.07.2019 года.