Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей в 2019 году

Предмет закупки: выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей в 2019 году.

Размещение заказа осуществляется путем проведения электронного аукциона.

Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта до 30.11.2018 г. включительно.

Максимальная цена контракта: 3 154 976,62 рублей (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть рублей 62 коп.)

Обоснование цены контракта: 4 коммерческих предложения.

Источник финансирования: средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных рисков, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем закупки: 32 единицы.

Цена за выполненные работы включает в себя расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателя Работам, содержащимся в программе реабилитации пострадавшего, а также транспортировка, доставка, разгрузка, страховка, уплата таможенных пошлин, налоговых сборов и иных обязательных платежей.

Расчет производится путем перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения и оформленных надлежащим образом расчетных документов.

Обеспечение исполнения Контракта Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 946 492 (девятьсот сорок шесть тысяч четыреста девяноста два) рубля 99 копеек. Способом обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Место и условия выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента обращения Получателя на основании направления. Примерка и выдача готовых изделий осуществляется в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа- - Югры либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности", а также соответствовать Государственным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к безопасности работ

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

# Требования к упаковке, отгрузке протезов верхних конечностей.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения пострадавших должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протез кисти косметический (пострадавшие А) | Протез при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев косметический |  |  | шт. | 16 |
|  |  | Система управления | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Управление | сохранившейся рукой или противоупором |  |  |  |
|  |  | Кисть косметическая | силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Гильза | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Крепление | индивидуальное, специальное, подгоночное |  |  |  |
| 2 | Протез предплечья косметический (пострадавшие Б) | Система управления | отсутствует |  | шт. | 3 |
|  |  | Управление | сохранившейся рукой или противоупором |  |  |  |
|  |  | Кисть косметическая | силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Функция ротации реализована в составе модуля кисти | ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм |  |  |  |
|  |  |  | ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | Приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | Гильза | геометрическая копия, сохранившейся руки |  |  |  |
|  |  | Гильза | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Материал гильзы | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Крепление | индивидуальное, специальное, подгоночное |  |  |  |
| 3 | Протез предплечья косметический с силиконовым чехлом (пострадавшие В) | Система управления | отсутствует |  | шт. | 2 |
|  |  | Управление | сохранившейся рукой или противоупором |  |  |  |
|  |  | Кисть косметическая | силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Функция ротации реализована в составе модуля кисти | ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм |  |  |  |
|  |  |  | ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | Приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | Гильза | геометрическая копия, сохранившейся руки |  |  |  |
|  |  | Гильза | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Материал гильзы | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента | применяются чехлы полимерные гелевые |  |  |  |
|  |  | Крепление | с использованием замка, вакуумной мембраны |  |  |  |
|  |  | Модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
| 4 | Протез предплечья активный (пострадавшие Г) | Система управления | механическая (тяговая) |  | шт. | 2 |
|  |  | Кисть | с гибкой тягой каркасная с активным схватом без ротации |  |  |  |
|  |  | Кисть | с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев |  |  |  |
|  |  | Кисть | с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации |  |  |  |
|  |  | Кисть | с гибкой тягой каркасная с активным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев |  |  |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Функция ротации реализована в составе модуля кисти | ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | Дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Шарнир кистевой | с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации |  |  |  |
|  |  | Ротатор кистевой | с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм |  |  |  |
|  |  | Приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | Комплект рабочих насадок | соответствует |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль с покрытием |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | силиконовая |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Оболочка косметическая | силиконовая с армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | Гильза | геометрическая, копия сохранившейся руки |  |  |  |
|  |  | Материал гильзы: | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
|  |  | Крепление | индивидуальное, подгоночное, специальное |  |  |  |
| 5 | Протез предплечья активный с силиконовым чехлом (пострадавший Д) | система управления | механическая (тяговая) |  | шт. | 1 |
|  |  | кисть | с гибкой тягой каркасная с активным схватом без ротации |  |  |  |
|  |  | кисть | с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев |  |  |  |
|  |  | кисть | с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом без ротации |  |  |  |
|  |  | кисть | с гибкой тягой каркасная с активным схватом, пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока IV – V пальцев |  |  |  |
|  |  | узел локоть-предплечье | отсутствует |  |  |  |
|  |  | функция ротации реализована в составе модуля кисти |  |  |  |  |
|  |  | ротатор | кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | шарнир кистевой | с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации |  |  |  |
|  |  | ротатор кистевой | с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм |  |  |  |
|  |  | приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | комплект рабочих насадок |  |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль с покрытием |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая с армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | Гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | гильза геометрическая | копия сохранившейся руки |  |  |  |
|  |  | материал гильзы | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента | применяются чехлы полимерные гелевые |  |  |  |
|  |  | крепление | с использованием замка, вакуумной мембраны |  |  |  |
|  |  | модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
| 6 | Протез предплечья рабочий (пострадавший Е) |  |  |  | шт. | 1 |
| 7 | Протез предплечья с внешним источником энергии (пострадавший Ж) | система управления | биоэлектрическая/миоэлектрическая, миотоническая, биоэлектрическая/миоэлектрическая с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мышц |  | шт. | 2 |
|  |  | комплект электромеханической кисти |  |  |  |  |
|  |  | узел локоть-предплечье | отсутствует |  |  |  |
|  |  | функция ротации реализована в составе модуля кисти |  |  |  |  |
|  |  | ротатор кистевой | с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10 мм |  |  |  |
|  |  | дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | ротатор кистевой | с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | шарнир кистевой | с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации |  |  |  |
|  |  | приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль с покрытием |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая с армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | кожаная |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | гильза | геометрическая, копия сохранившейся руки |  |  |  |
|  |  | материал гильзы | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
|  |  | крепление | индивидуальное, подгоночное, специальное |  |  |  |
| 8 | Протез плеча косметический (пострадавший З) | система управления | отсутствует |  | шт. | 1 |
|  |  | управление | сохранившейся рукой или противоупором |  |  |  |
|  |  | кисть | косметическая из ПВХ |  |  |  |
|  |  | кисть | косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье (адаптер кистевой поставляется в комплекте) |  |  |  |
|  |  | узел локоть-предплечье | эндоскелетного типа, пассивный со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности) |  |  |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье | экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией |  |  |  |
|  |  | ротатор кистевой | с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | функция ротации реализована в составе модуля кисти |  |  |  |  |
|  |  | дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая с армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль с покрытием |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | материал гильзы | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
|  |  | крепление | подгоночное, индивидуальное |  |  |  |
| 9 | Протез плеча активный, рабочий (пострадавший И) | система управления | отсутствует |  | шт. | 1 |
|  |  | управление | сохранившейся рукой, противоупором |  |  |  |
|  |  | кисть | косметическая из ПВХ |  |  |  |
|  |  | кисть | косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье (адаптер кистевой поставляется в комплекте) |  |  |  |
|  |  | узел локоть-предплечье | эндоскелетного типа, пассивный со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности) |  |  |  |
|  |  | узел локоть-предплечье | экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией |  |  |  |
|  |  | ротатор кистевой | с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, имеющих адаптер М12х1,5 |  |  |  |
|  |  | функция ротации реализована в составе модуля кисти |  |  |  |  |
|  |  | дополнительное РСУ | отсутствует |  |  |  |
|  |  | приспособления | отсутствуют |  |  |  |
|  |  | комплект рабочих насадок |  |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | отсутствует |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | силиконовая с армирующей сеткой |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль с покрытием |  |  |  |
|  |  | оболочка косметическая | ПВХ/пластизоль без покрытия |  |  |  |
|  |  | гильза | индивидуальная одинарная |  |  |  |
|  |  | гильза | индивидуальная составная |  |  |  |
|  |  | материал гильзы | литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | модуль при вычленении плеча | отсутствует |  |  |  |
|  |  | крепление | подгоночное, индивидуальное |  |  |  |
| Итого | 29 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показат2еля при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.1

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.2

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допус1кается.