Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью

| Основные характеристики объекта закупки | Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью. Наименование изделия Описание функциональных и технических характеристик изделия Количество изделий (штука) Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для лиц с деформациями и дефектами стоп, для восстановления или компенсации статико-динамической функции, изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций; методы крепления: клеевой, рантовыйв соответствии с функциональным назначением включает: специальные мягкие детали, межстелечные слои, специальные детали низа; основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха, для подкладки обуви: кожа для низа обуви, микропористая резина. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет не менее 70 дней. 2 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) ручного производства, мужская, женская с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при плоских стопах, комбинированном плоскостопии, вальгусной деформации стоп, варусной деформации стоп, отклонении большого пальца к наружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, молоткообразных пальцах, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями; пяточных стопах; при укорочении до 20 см., при отвисающей стопе, выраженных плоско-вальгусных деформациях стоп; при ампутационных дефектах стоп; при слоновости и акромегалии, при спастических параличах нижних конечностей, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарный диабет, варикозном расширении вен голени и стопы; обувь для бездвуруких. Изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок; для всех половозрастных групп; различных видов и конструкций; методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный; в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви или текстиль. Для низа обуви: микропористая резина или кожа или ТЭП. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую не менее 70 дней. 250 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) ручного производства, мужская, женская с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при плоских стопах, комбинированном плоскостопии, вальгусной деформации стоп, варусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, молоткообразных пальцах, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями; пяточных стопах; при укорочении до 20 см., при отвисающей стопе, выраженных плоско-вальгусных деформациях стоп; при ампутационных дефектах стоп; при слоновости и акромегалии; спастических параличах нижних конечностей; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарный диабет, варикозном расширении вен голени и стопы; обувь для бездвуруких. Изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок; для всех половозрастных групп; различных видов и конструкций; методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный; в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа; основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, мех натуральный и (или) искусственный, байка ортопедическая чистошерстяная. Для низа обуви: кожа или ТЭП или микропористая резина. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую не менее 70 дней. 250 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви текстиль или кожа, для низа обуви: резина микропористая или готовые подошвы из термопластов. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую не менее 70 дней. 160 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха, байка обувная, мех натуральный и (или) искусственный, кожа для низа обуви: резина микропористая или готовые подошвы из термопластов. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую не менее 70 дней. 160 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Обувь на протезы мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, обувь на протезы – по колодкам, различных видов и конструкций, круглосезонная, методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви: текстиль или кожа, для низа обуви: резина микропористая или готовые подошвы из термопластов. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую 70 дней. 160 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) Обувь на протезы мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, обувь на протезы – по колодкам, различных видов и конструкций, круглосезонная, методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви: текстиль или кожа, для низа обуви: резина микропористая или готовые подошвы из термопластов. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую 70 дней. 160 Вкладной башмачок. Вкладной башмачок мужской, женский для лиц с ампутационными дефектами стоп, для восстановления или компенсации статико-динамической функции, изготавливается в соответствии с программой реабилитации пострадавшего по слепкам, различных видов и конструкций; круглосезонной; в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, искусственный носок, специальные детали низа; основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и низа обуви, микропористая резина. С индивидуальной примеркой и подгонкой. Гарантийный срок носки: на взрослую не менее 70 дней со дня выдачи получателю. 6 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара), мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на аппараты – по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, круглосезонная, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный. Обувь на аппараты включает: специальные жесткие детали, специальные металлические детали, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, байка обувная, текстиль, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую не менее 70 дней. 2 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара), мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на аппараты – по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, круглосезонная, методы крепления: клеевой, рантовый, доппельный. Обувь на аппараты включает: специальные жесткие детали, специальные металлические детали, основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и для подкладки обуви, байка обувная, мех натуральный, искусственный, текстиль, кожа для низа обуви, резина микропористая, готовые подошвы из термопластов. Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви получателю или начала сезона и составляет: на взрослую не менее 70 дней. 2 Итого: 1152 Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия». Изделия предназначены для Получателей имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: -безопасность для кожных покровов; -эстетичность; -простота пользования. Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения. Выдача изделий должна осуществляться при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. Упаковка изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка упаковки изделий должна включать: - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код изделия (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям: РСТ РСФСР 644-80. Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей. Место выполнения работ: выполнение работ должно быть осуществлено в Республике Башкортостан по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) или при необходимости по месту жительства застрахованного лица, по индивидуальным заказам застрахованного лица, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - Фонд). В целях удобства застрахованных лиц осуществлять снятие мерок, примерку, индивидуальную подгонку, обучение пользованию, выдачу готового изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства застрахованных лиц, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан, а также организацию выезда на дом и др. Срок выполнения работ: Со дня заключения государственного контракта по 23.12.2019г. включительно должно быть выполнено 100% общего объема работ. Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 33 (тридцать три) рабочих дней. Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения. |
| --- | --- |