Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных, мощных и средней мощности) для обеспечения ими инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году

| Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Кол - во, шт. | Цена за единицу, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный | Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,10 кГц-4,9 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука не менее-8, программ прослушивания не менее – 4 . Максимальный выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления равном 90 дБ (ВУЗД 90) слуховых аппаратов не менее -141 дБ. Максимальное акустическое усиление не менее -82 дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шумов микрофона; - элементы питания; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - телефонная катушка. Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 150 | 11 933,20 | 1 789 980,00 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный сверхмощный для детей-инвалидов | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90) должен быть не менее -140 дБ; Максимальное акустическое усиление должно быть не менее- 75 дБ Частотный диапазон должен быть не менее 0,1 – 6,4 кГц Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала должно быть не менее 8 Количество программ прослушивания должно быть не менее 2 Должно быть наличие: - сжатие высокочастотных звуков и перемещение в область слышимых пациентом частот; - адаптивная система шумоподавления; - адаптивное подавление акустической обратной связи; -адаптивная программа автоматической настройки параметров слухового аппарата в зависимости от окружающей обстановки; -адаптивная направленность; -адаптивная программа пространственного шумоподавления с формированием направленности микрофонов; -бинауральная синхронизация регулировки громкости и переключения программ; - водостойкость; -программа автоматического переключения в режим телефон; - катушка индуктивности. Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 10 | 28456,75 | 284 567,50 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный мощный | Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1-7,1 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов - должны быть не менее 134 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее – 70 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее-4. Количество программ прослушивания не менее 4. Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 230 | 9 265,84 | 2 131 143,20 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный мощный | Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1-6,12 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должны быть не менее - 136 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее – 67 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее- 7. Количество программ прослушивания не менее-4 Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 85 | 13 746,72 | 1 168 471,20 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный мощный для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 75 дБ; Частотный диапазон должен быть не менее 0,1-5,5 кГц; Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 12; Кол-во программ прослушивания должно быть не менее 3 Должно быть наличие: - система микрофонов с адаптивной направленностью; - адаптивное подавление обратной акустической связи; - адаптивная система шумоподавления с функцией выделения речи; - подавление внезапных резких шумов неречевого диапазона; - беспроводная бинауральная синхронизация переключения программ и регулировки громкости; - функция подавления шума ветра; - автоматическая программа плавного изменения направленности системы микрофонов в зависимости от окружающей акустической обстановки; - индукционная телефонная катушка; - автоматическая программа переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; - функция сохранения (обучения) предпочтительных изменений пользовательских настроек слухового аппарата в зависимости от ситуационных окружающих акустических обстановок. Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 10 | 26657,50 | 266 575,00 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности | Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1 - 7,1 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должно быть не менее -123 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее - 60 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее-5. Количество программ прослушивания не менее -3 Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 250 | 7 546,22 | 886 555,00 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности | Слуховые аппараты средней мощности должны иметь диапазон частот не менее 0,1 – 6,1 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов должен быть не менее – 127 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее– 61 дБ Тип аппарата - цифровой программируемый. Тип обработки звукового сигнала - бесканальный Количество программ прослушивания не менее 3 Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: -адаптивную систему шумоподавления; - адаптивное подавление обратной связи; - адаптивную направленность; - мульти-акустическую программу автоматической адаптации к окружающей среде; -подавление шума ветра; -регистрацию данных о режиме работы слухового аппарата. Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 250 | 12 446,70 | 3 111 675,00 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный средней мощности для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее- 130 дБ; Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 60 дБ; Частотный диапазон должен быть не менее 0,1-6,0 кГц; Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 12; Количество программ прослушивания должно быть не менее-3. Должно быть наличие: -система микрофонов с многоканальной адаптивной направлен-ностью; -адаптивное подавление обратной акустической связи; -адаптивная система шумоподавления с функцией выделения речи -подавление внезапных резких шумов неречевого диапазона; -беспроводная бинауральная синхронизация переключения про-грамм и регулировки громкости; -функция подавления шума ветра; -автоматическая программа плавного изменения направленности системы микрофонов в зависимости от окружающей акустической обстановки; -индукционная телефонная катушка; -автоматическая программа переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном; -регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -снижение шумов микрофона и шумов низкого уровня; -звуковое сопровождение режимов работы; -катушка индуктивности; -кнопка переключения программ прослушивания; -оперативный регулятор громкости Гарантийный срок слуховых аппаратов должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и равен (соответствует) установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю. | 10 | 26525,50 | 265 255,00 |
| ИТОГО: | 995 |  | 10 904 221,90 |

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия". ГОСТ Р 51024-2012 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 "Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей". ГОСТ Р 51407-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний". ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Упаковка слуховых аппаратов  должна обеспечивать  защиту от повреждений, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Слуховые аппараты должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Маркировка упаковки слуховых аппаратов должна включать:

- -страну-изготовителя;

- -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-количество Товара в упаковке;

-дату (месяц, год) изготовления и  гарантийный срок;

-правила использования (при необходимости);

-штриховой код изделия (при наличии).

В соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008г. №240, срок обеспечения Получателя Товаром составляет 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику с Направлением, выданным филиалом Заказчика (при непосредственном обращении Получателя к Поставщику).

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.

Срок поставки по 31 мая 2019г.