Техническое задание

Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением

| № п/п | Наименование (марка, производитель (при наличии)), страна происхождения закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Все детали нейтральны к воздействию воды и подвергаются санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 440 мм, но не более 480 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.; - откидные и/или складные подлокотники; - сиденье туалетное с съемным санитарным устройством с крышкой; - колеса цельнолитые поворотные; - тормозной механизм; - Грузоподъемность не менее 130 кг; - Масса кресло-стула не более 9 кг. | 45 |
| 1.2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Все детали нейтральны к воздействию воды и подвергаются санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 480 мм, но не более 505 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.; - откидные и/или складные подлокотники; - сиденье туалетное с съемным санитарным устройством с крышкой; - колеса цельнолитые поворотные; - тормозной механизм; - Грузоподъемность не менее 130 кг; - Масса кресло-стула не более 9 кг. | 20 |
| 2.1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Все детали нейтральны к воздействию воды и подвергаются санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 440 мм, но не более 480 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.; - откидные и/или складные подлокотники; - сиденье туалетное с съемным санитарным устройством с крышкой; - Грузоподъемность не менее 130 кг; - Масса кресло-стула не более 8 кг. | 365 |
| 2.2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Все детали нейтральны к воздействию воды и подвергаются санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 480 мм, но не более 505 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.; - откидные и/или складные подлокотники; - сиденье туалетное с съемным санитарным устройством с крышкой; - Грузоподъемность не менее 130 кг; - Масса кресло-стула не более 8 кг. | 85 |
| 3.1 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа с повышенной грузоподъемностью (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Рамная конструкция складная, изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов или тонкостенных стальных труб Кресло-стул обладает повышенной прочностью. Все детали нейтральны к воздействию воды и подвергаются санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 510 мм, но не более 610 мм, либо регулируемая в указанном диапазоне.; - сиденье с съемным санитарным устройством с крышкой; - грузоподъемность не менее 180 кг; - масса кресло-стула в полной комплектации не более 8 кг. | 20 |
| Итого: | 535 |

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Заказчиком акта поставки товара.

В условия гарантийного обслуживания должен входить безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», и составляет 4 года.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары действующие регистрационные удостоверения.

Товар является новым (ранее неиспользованным), не содержит восстановленных (отремонтированных) и бывших в употреблении деталей, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара: осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Поставщика.

Поставщик обязан согласовать с Получателем место поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика, в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в Удмуртской Республике в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателя, в оборудованных помещениях.

Срок поставки товара до Получателя в течение 30 календарных дней с момента обращения Получателя к Поставщику с направлением выданным Заказчиком.