Техническое задание

Изготовление и обеспечение инвалидов протезами верхних конечностей

(код по ОКПД2: 32.50.22.190)

| Наименование изделия | Описание работ, функциональных и технических характеристик изделия | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический | Протез должен состоять из кисти косметической, которая изготавливается из силикона с нейлоновой армирующей сеткой, крепления шнуровкой, или лентой-контакт, либо молнией (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) | 16 |
| Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление осуществляется ремнем через плечо. Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. | 3 |
| Протез кисти активный | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Конструкция протеза должна состоять из двух частей – каркасных (активных) элементов и приемной гильзы. Гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования или из термопластиков, непосредственно по культе и должна иметь две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает культю кисти. Функция схвата пальцев кисти осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе. Протез позволяет выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Протез должен иметь возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. Постоянная приемная индивидуальная составная гильза должна изготавливаться из листового термопласта, углепластика. Модуль кисти изготавливается из полиамида, наконечники пальцев изготавливаются из силикона. | 5 |
| Протез предплечья косметический | Протез состоит из кисти, приемной гильзы и крепления. Приемная гильза должна быль изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, материал гильзы слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Крепление осуществляется кожаной гильзой плеча с локтевыми шинами, с замком или без него, либо манжетой (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Кисть косметическая изготавливается из силикона с нейлоновой армирующей сеткой. | 20 |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, с манжеткой. Крепление осуществляется ремнем через плечо. Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. | 4 |
| Протез предплечья активный | Протез предплечья изготавливается с тяговым управлением. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление протеза осуществляется петлей, кожаной манжеткой на плечо или кожаной гильзой с локтевыми шинами, в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. Кисть с активным схватом и раскрытием изготавливается из пластмассы, покрывается косметической оболочкой. | 5 |
| Протез предплечья активный | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья. Управление протезом (выполнение схвата) должно обеспечиваться движениями в локтевом суставе, которые вызывает натяжение тяговых тросов. Протез должен состоять из двух приемных гильз, связанных шарниром на уровне локтевого сустава. Схват активный, разжатие пальцев протеза происходит за счет пружин. Протез должен иметь пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Протез должен иметь возможность фиксации схвата в закрытом состоянии. Внутренняя гильза изготавливается по слепку, путем ламинирования или из термопластиков, непосредственно по культе. Несущая гильза изготавливается по технологиям трехмерной печати или из углепластиков. Постоянная приемная индивидуальная составная гильза должна изготавливаться из листового термопласта, силикона. Модуль предплечья изготавливается из полиамида, наконечники пальцев изготавливаются из силикона. | 3 |
| Протез плеча косметический | Протез изготавливается из комплекта узлов для протеза плеча косметического приемной гильзы по слепку с культи инвалида, кисти косметической силиконовой с нейлоновой армирующей сеткой. Материал для изготовления гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Протез должен быть оснащен пластмассовым узлом «локоть-предплечье». Крепление протеза осуществляется плечевым ремнем. Протез покрывается косметической облицовкой из листового поролона и косметическим покрытие в виде ортопедического чулка. | 5 |
| Протез плеча активный | Изготавливается с тяговым управлением. Протез оснащается кистью с активным схватом и раскрытием, которая изготавливается из пластмассы и покрывается косметической оболочкой, а также узлом локоть-предплечье для активного сгибания и разгибания в локтевом суставе. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Протез крепится ремнем через плечо. | 2 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий изготавливается без модулей пальцев, пястей и кистей. Протез состоит из кисти косметической из поливинилхлорида, ротатора кистевого с адаптером для присоединения рабочих насадок. Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку с культи инвалида индивидуально, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, с манжеткой. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Управление протезом осуществляется сохранившейся рукой или противоупором (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Протез должен быть оснащен комплектом рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий инвалида. | 1 |
| Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез должен состоять из приемной гильзы надплечника, который изготавливается по слепку с культи инвалида индивидуально, лучезапястного узела, узла «локоть-предплечье», каркасного плечевого шарнира. Кроме того, протез оснащается кистью с косметической оболочкой. Протез покрывается косметической облицовкой эластичной мягкой модульной, должен иметь облицовочный чехол и кольцо для крепления чехла. Крепление протеза индивидуальное при помощи жилета из слоистого пластика на основе ортокриловой смолы со смягчающей прокладкой из вспененных материалов. | 1 |
|  | Итого: | 65 |

Требования к результатам работ. Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный и функциональный дефекты верхней конечности.

Изготовление изделия осуществляется при наличии декларации о соответствии согласно Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р).

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится в Удмуртской Республике по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: до 31.10.2019 года.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации протеза верхней конечности не менее 12 месяцев с даты выдачи готового изделия. Гарантийный срок эксплуатации протеза кисти косметического не менее 6 мес.