Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  ортопедической обувью.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

1 718 851 (один миллион сто семьсот восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 00 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю результата работ, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Выполнить работы по настоящему Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Организовать стационарные пункты максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия:

- в городах Кемеровской области: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 8 часов;

- в городах Кемеровской области: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком,  г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее следующего дня после заключения Контракта.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования 60 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке Заказчиком выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий (дополнительно предоставляется в электронном виде).

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Заказчиком Акта о приемке Заказчиком  выполненных работ.

- Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 33 Обувь ортопедическая).

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Выполнение работ должно осуществляться при наличии действующего сертификата соответствия на изделия и соответствовать требованиям.

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви.  Требование безопасности».

Выполнить работы по обеспечению Получателей изделиями с индивидуальными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначенными параметрами изготовления. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача – ортопеда и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Ортопедическая обувь – это обувь специальной формы и конструкции, изготавливаемая для граждан с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь предназначена:

- для обеспечения достаточной опороспособности конечности;

- удержания стопы в корригированном положении;

- фиксации стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсации укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями включает несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Для изготовления сложной ортопедической обуви на заказ в наличии соответствующий парк колодок из расчета 2 пары на человека.

При обработке сложной ортопедической обуви предусматриваются несколько примерок.

Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь повседневная устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Обувь отвечает требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Материалы, из которых изготовлена обувь разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской Федерации.

В комплект поставки входит: обувь – 1 пара/полупара (в зависимости от рекомендаций учреждений МСЭ).

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

- ортопедическая обувь на протез, на аппарат – не менее 6 месяцев;

- обувь ортопедическая малосложная – не менее 1 год;

- обувь ортопедическая сложная – не менее 6 мес.;

- вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви – не мене 6 мес.;

- вкладной башмачок – не менее 6 мес.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.).

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ортопедической обувью:

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Кол-во, шт. | Цена за ед. изделия, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) по назначению врача - ортопеда; на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) по назначению врача - ортопеда; с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником, жесткими берцами по назначению врача – ортопеда. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 43 | 8334,00 | 358 362,00 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) по назначению врача - ортопеда; на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) по назначению врача - ортопеда; с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником, жесткими берцами по назначению врача – ортопеда. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 41 | 8 772,00 | 359 652,00 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) по назначению врача - ортопеда; на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) по назначению врача - ортопеда; с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником, жесткими берцами по назначению врача – ортопеда. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Обувь на протез (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда: индивидуального изготовления, на подбор без утепленной подкладки; Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 57 | 7 383,00 | 420 831,00 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке, по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии III степени) по назначению врача - ортопеда; на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости) по назначению врача - ортопеда; с полукорсетом, жесткими берцами, высокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; при выраженных степенях диабетической патологии стоп; с высоким узким жестким задником, жесткими берцами по назначению врача – ортопеда. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); Обувь на протез по назначению врача-ортопеда: индивидуального изготовления, на подбор на утепленной подкладке. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 56 | 7 602,00 | 425 712,00 |
| 5 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы, по назначению врача-ортопеда: индивидуального изготовления, на подбор, следующих модификаций: без утепленной подкладки; на утепленной подкладке. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя). | 8 | 6 432,00 | 51 456,00 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат (женская, мужская, детская) на утепленной подкладке индивидуального изготовления. Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 1 | 7 734,00 | 7 734,00 |
| 7 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (шт.) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: -с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; -с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии I-II степени) по назначению врача - ортопеда; Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки холодной: кожа подкладочная, обувные текстильные материалы (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 6 | 2 693,00 | 16 158,00 |
| 8 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (женская, мужская, детская), по назначению врача-ортопеда: ручного, полумеханического изготовления, следующих модификаций: -с супинатором, пронатором, с невысокой боковой поддержкой по назначению врача - ортопеда; -с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи, кнутри (при плоскостопии I-II степени) по назначению врача - ортопеда; Обувь по назначению врача-ортопеда изготавливается: по индивидуальной колодке, по слепку. Материал верха обуви из натуральной кожи; Материал подкладки утепленной: мех натуральный, мех искусственный (по выбору Получателя); Материал подошвы: кожа натуральная, микропористая резина, полиуретан, термоэластопласт (по выбору Получателя); Материал межстелечного слоя: натуральная кожа, пористые материалы (по выбору Получателя); | 6 | 2 692,00 | 16 152,00 |
| 9 | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок индивидуального изготовления: - компенсирует при короткой культе длину стопы для носки с обычной обувью; - материал из натуральной кожи; - имеет искусственный носок. | 5 | 6 018,00 | 30 090,00 |
| 10 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви, в том числе стельки, полустельки индивидуального изготовления: - материал из натуральной кожи; - материал выкладки свода, пронатора, коска из пробки. | 56 | 579,00 | 32 424,00 |
| Итого: | 279 |  | 1 718 571,00 |

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Да

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».