ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2019 году детям-инвалидам технических средств реабилитации кресел – колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных

Количество поставляемых товаров: 35 шт.

Место доставки: территория Владимирской области по месту жительства инвалида.

Срок поставки: с момента заключения контракта до 01.12.2019 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поставщик должен:

1. Поставить кресло-коляску (далее Изделия), имеющую действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии, выданную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2. При передаче Изделия распаковать его, привести Изделие в товарный вид, убедиться, что Изделие соответствует антропометрическим показателям Получателя, и провести инструктаж по правилам пользования Изделием.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции г. Владимир или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени). На момент заключения Государственного Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о номерах телефонов и графиках их работы.

На момент заключения контракта поставщик предоставляет в письменной форме контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование изделия | Характеристика изделия | Гарантийный срок использования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела». Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации. Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не должна распространяться или должна частично распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска: - подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения; - опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета не менее чем в трех положениях, в диапазоне не менее 5 см, должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени; - должна быть снабжена стояночными тормозами; - задние и передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть с фиксатором для прямолинейного движения; - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента; - задняя подвеска рамы кресло-коляски должна быть оснащена амортизаторами; - сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине, глубине и углу наклона; - сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения; - сиденье должно быть оснащено не менее чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку, мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, поясничным валиком; - спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте, должна быть оборудована подголовником, регулируемым по высоте и глубине, боковыми упорами для туловища; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани; - должна быть оснащена ручкой для сопровождающего лица, регулируемой по высоте; - должна комплектоваться съемным столиком и съемной хозяйственной корзиной под сиденьем. Технические характеристики: Параметры коляски должны соответствовать параметрам получателя. Ширина и глубина сиденья, высота спинки должны регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не уже 90º - 175°. Диаметр колес (передние/задние) не более 200/320 мм. Масса не более 23кг. Грузоподъемность не менее 75кг. В комплект к кресло-коляске должно входить: инструмент для обслуживания кресло-коляски (при необходимости), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы, установленный производителем, не менее 6 лет. | не менее 24 месяцев | 8 |
| 2. | 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела». Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации. Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не должна распространяться или должна частично распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска: - подножки должны быть регулируемые по длине голени; - опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени; - должна быть снабжена стояночными тормозами для задних колес; - задние и передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами (по желанию получателя); - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента; - передние колеса должны быть с фиксатором для прямолинейного движения; - сиденье должно быть с возможностью регулировки по глубине; - сиденье должно быть оснащено не менее чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку, мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, поясничным валиком; - должна быть оснащена ремнем, фиксирующим бедра; - спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона, должна быть оборудована контурным подголовником, регулируемым по высоте, мягкими боковыми фиксаторами; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани; - должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица; - должна комплектоваться съемной ручкой-поручнем, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем. Технические характеристики: Параметры коляски должны соответствовать параметрам получателя. Ширина и глубина сиденья, высота спинки должны регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не уже 90º - 110°. Диаметр колес (передние/задние) не более 180/220 мм Масса не более 17кг. Грузоподъемность не менее 30кг. В комплект к кресло-коляске должно входить: инструмент для обслуживания кресло-коляски (при необходимости), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы, установленный производителем, не менее 6 лет. | не менее 24 месяцев | 3 |
| 3. | 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела». Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации. Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не должна распространяться или должна частично распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска: - подножки должны быть откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек должны быть оснащены ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени; - должна быть снабжена стояночными тормозами для задних колес; - задние и передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента; - сиденье должно быть с возможностью регулировки по глубине; - сиденье должно быть оснащено не менее чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку; - спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона, должна быть оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - должна иметь фиксированный угол наклона сиденья не менее чем 30°; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани; - должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица; - должна иметь упор для сопровождающего лица; - должна комплектоваться съемным столиком, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем. Технические характеристики: Параметры коляски должны соответствовать параметрам получателя. Ширина и глубина сиденья, высота спинки должны регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не уже 90º - 100°. Диаметр колес (передние/задние) не более 200/320 мм Масса не более 16кг. Грузоподъемность не менее 50кг. В комплект к кресло-коляске должно входить: инструмент для обслуживания кресло-коляски (при необходимости), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы, установленный производителем, не менее 6 лет. | не менее 24 месяцев | 4 |
| 4. | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, при помощи сопровождающих лиц вне помещений на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела». Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации. Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не должна распространяться или должна частично распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска: - подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения; - опора подножки должна иметь регулировку по длине вылета не менее чем в трех положениях, в диапазоне не менее 5 см, должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени; - должна быть снабжена стояночными тормозами; - задние и передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть с фиксатором для прямолинейного движения; - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента; - задняя подвеска рамы кресло-коляски должна быть оснащена амортизаторами; - сиденье должно быть съемное с возможностью регулировки по ширине, глубине и углу наклона; - сиденье должно обладать возможностью переустановки по и против движения; - сиденье должно быть оснащено не менее чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку, мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, поясничным валиком; - спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона и высоте, должна быть оборудована подголовником, регулируемым по высоте и глубине, боковыми упорами для туловища; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани; - должна быть оснащена ручкой для сопровождающего лица, регулируемой по высоте; - должна комплектоваться съемной ручкой-поручнем, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем, капюшоном от дождя и солнца. Технические характеристики: Параметры коляски должны соответствовать параметрам получателя. Ширина и глубина сиденья, высота спинки должны регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не уже 90º - 175°. Диаметр колес (передние/задние) не более 200/320 мм. Масса не более 23кг. Грузоподъемность не менее 75кг. В комплект к кресло-коляске должно входить: инструмент для обслуживания кресло-коляски (при необходимости), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 24 месяцев | 10 |
| 5. | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, при помощи сопровождающих лиц вне помещений на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела». Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации. Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не должна распространяться или должна частично распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Рама кресло-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска: - подножки должны быть регулируемые по длине голени; - опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени; - должна быть снабжена стояночными тормозами для задних колес; - задние и передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами (по желанию получателя); - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента; - передние колеса должны быть с фиксатором для прямолинейного движения; - сиденье должно быть с возможностью регулировки по глубине; - сиденье должно быть оснащено не менее чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку, мягким съемным абдуктором, регулируемым по глубине установки, поясничным валиком; - должна быть оснащена ремнем, фиксирующим бедра; - спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона, должна быть оборудована контурным подголовником, регулируемым по высоте, мягкими боковыми фиксаторами; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани; - должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица; - должна комплектоваться съемной ручкой-поручнем, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем, капюшоном от дождя и солнца. Технические характеристики: Параметры коляски должны соответствовать параметрам получателя. Ширина и глубина сиденья, высота спинки должны регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не уже 90º - 110°. Диаметр колес (передние/задние) не более 180/220 мм Масса не более 17кг. Грузоподъемность не менее 30кг. В комплект к кресло-коляске должно входить: инструмент для обслуживания кресло-коляски (при необходимости), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 24 месяцев | 5 |
| 6. | 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, в том числе больных ДЦП, при помощи сопровождающих лиц вне помещений на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела». Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации. Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия». Транспортировка кресел-колясок должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не должна распространяться или должна частично распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Кресло-коляска: - подножки должны быть откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек должны быть оснащены ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени; - должна быть снабжена стояночными тормозами для задних колес; - задние и передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента; - сиденье должно быть с возможностью регулировки по глубине; - сиденье должно быть оснащено не менее чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку; - спинка сиденья должна быть регулируемой по углу наклона, должна быть оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - должна иметь фиксированный угол наклона сиденья не менее чем 30°; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной ткани; - должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица; - должна иметь упор для сопровождающего лица; - должна комплектоваться съемной ручкой-поручнем, съемной хозяйственной корзиной под сиденьем, капюшоном от дождя и солнца. Технические характеристики: Параметры коляски должны соответствовать параметрам получателя. Ширина и глубина сиденья, высота спинки должны регулироваться. Угол наклона спинки должен регулироваться в диапазоне не уже 90º - 100°. Диаметр колес (передние/задние) не более 200/320 мм Масса не более 16кг. Грузоподъемность не менее 50кг. В комплект к кресло-коляске должно входить: инструмент для обслуживания кресло-коляски (при необходимости), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 24 месяцев | 5 |
|  |  | ИТОГО |  | 35 |