Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году: Протезы бедра для купания в количестве 10 штук на сумму 4832652 рублей 80 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: отсутствует; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием водостойкого замка/мембраны или системы крепления по типу «KISS»; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: водостойкий моноцентрический гидравлический коленный шарнир с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3; Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры; Назначение протеза: специальный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 10 | 483265,28 | 4832652,8 |
| ИТОГО | 10 |  | 4832652,8 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 4832652 рубля 80 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.