Техническое задание

1. Наименование объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (протезов голени, в том числе при врожденном недоразвитии) для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

2. Описание объекта закупки:

- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выполняемые работы по изготовлению протезов голени должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечности пациентов с помощью протезов.

Наименование и характеристики изделия

Таблица №1

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики изделия | Наименование используемого материала (Товара) | Показатели используемого материала (Товара) | Кол-во /ед. измерения | Срок гарантии, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа с формообразующей частью косметической облицовки. Покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приемная гильза унифицированная. Допускается вкладная гильза. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. Протез комплектуется 4 чехлами шерстяными, 4 чехлами хлопчатобумажными. Тип протеза по назначению: постоянный. | материал облицовки | листовой поролон | 3 шт. | 12 |
|  |  |  | материал покрытия облицовки | силон |  |  |
|  |  |  | материал приемной гильзы | кожа |  |  |
|  |  |  | материал вкладной гильзы | кожа |  |  |
| 2 | Протез голени модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульного типа для пациентов с ограниченными возможностями с формообразующей частью косметической облицовки - модульной. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Допускается применение вкладной гильзы или без неё (по медицинским показаниям). Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с регулируемой пациентом высотой каблука или стопа бесшарнирная (по медицинским показаниям), монолитная или стопа шарнирная (по медицинским показаниям), монолитная. Протез комплектуется 4 чехлами шерстяными, 4 чехлами хлопчатобумажными. Тип протеза: постоянный. | материал облицовки | мягкий полиуретан или листовой поролон (по медицинским показаниям) | 7 шт. | 12 |
|  |  |  | материал покрытия облицовки | перлон |  |  |
|  |  |  | материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол, листовой термопластичный пластик (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | материал вкладной гильзы | вспененные материалы |  |  |
|  |  |  | материал стопы | полиуретан |  |  |
| 3 | Протез голени модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульного типа для пациентов с низким уровнем активности с формообразующей частью косметической облицовки - модульной или полужёсткой эластичной монолитной (по медицинским показаниям). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Допускается применение вкладной гильзы или без неё (по медицинским показаниям). Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, или крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (по медицинским показаниям). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Протез комплектуется 4 чехлами шерстяными, 4 чехлами хлопчатобумажными. Тип протеза: постоянный. | материал облицовки | мягкий полиуретан или листовой поролон (по медицинским показаниям) | 6 шт. | 12 |
|  |  |  | материал покрытия облицовки | перлон или силон (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол (по медицинским показаниям), листовой термопластичный пластик |  |  |
|  |  |  | материал вкладной гильзы | вспененные материалы |  |  |
| 4 | Протез голени модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульного типа для пациентов с высоким уровнем активности с формообразующей частью косметической облицовки - модульной или полужёсткой (по медицинским показаниям) эластичной монолитной. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). В качестве вкладного элемента применяются чехлы, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны (по медицинским показаниям). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа со средней или высокой степенью энергосбережения (по медицинским показаниям). Протез комплектуется 4 чехлами шерстяными, 4 чехлами хлопчатобумажными. Тип протеза: постоянный. | материал облицовки | мягкий полиуретан или листовой поролон (по медицинским показаниям) | 4 шт. | 12 |
|  |  |  | материал покрытия облицовки | перлон или силон (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |
|  |  |  | материал вкладного элемента | чехлы полимерные гелевые |  |  |
| 5 | Протез голени модульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени модульного типа для пациентов с неограниченными возможностями передвижения с формообразующей частью косметической облицовки - модульной или полужёсткой эластичной монолитной (по медицинским показаниям). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). В качестве вкладного элемента применяются чехлы, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны (по медицинским показаниям), дополнительно возможно крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов или вакуумным "герметизирующим" коленным бандажом (по медицинским показаниям). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Протез комплектуется 4 чехлами шерстяными, 4 чехлами хлопчатобумажными. Тип протеза: постоянный. | материал облицовки | мягкий полиуретан или листовой поролон (по медицинским показаниям) | 8 шт. | 12 |
|  |  |  | материал покрытия облицовки | перлон или силон (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | материал индивидуальной постоянной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | материал вкладного элемента | чехлы полимерные гелевые |  |  |

Протезы голени должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТам и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Протезы голени должны отвечать требованиям безопасности с отсутствием недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба пользователю, а также для окружающих при эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Приемная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Протезы голени должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления протезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактирует изделие при его нормальной эксплуатации.

Протезы голени должны иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия.

Протезы голени должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Описание объекта закупки подготовлено на основании:

"ГОСТ Р 51819-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения", заключения врачебных комиссий, программ реабилитации пострадавших, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125–ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», а так же с учетом антропометрических данных застрахованных.

- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий  качества, к гарантийному обслуживанию:

Протезно-ортопедические изделия должны иметь гарантийный срок (см. Табл. №1) с момента передачи их застрахованным. Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения застрахованным условий и требований к его эксплуатации.

Протезно-ортопедические изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его застрахованному не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

В течение гарантийного срока в случае обнаружения застрахованным недостатка в протезно-ортопедическом изделии Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

В течение срока пользования протезно-ортопедическими изделиями Исполнителем должно быть обеспечено безвозмездное устранение недостатков - постгарантийный ремонт за счет собственных средств.

Обеспечение возможности замены, ремонта, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».