Техническое задание

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью.

| № п/п | Номер вида техни-ческого средст- ва реаби-литации (изде-лий) | Наименование работ | Технические, функциональные характеристики работ | Объём работ (пар) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки должна изготавливаться парами одновременно на сохраненную конечность и на искусственную стопу. Обувь в паре должна соответствовать друг другу по внешнему виду, материалу верха, цвету. Обувь на протез должна свободно надеваться на искусственную стопу протеза и не нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе. Обувь в паре может быть изготовлена асимметричной с учетом различия в анатомо-функциональном состоянии нижней конечности и протеза. В обуви на сохраненную конечность в зависимости от ее анатомо-функционального состояния должны использоваться специальные детали: межстелечный слой в виде коска, пробки, клиновидной пробки; задники с продленными до пучка крыльями; жесткие берцы и другие детали, которые удерживают стопу в правильном положении, компенсируют деформацию, если такая есть и улучшают опорно-двигательную функцию стопы. | 300 | 7 955,63 | 2 386689,00 |
| 2 | 9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке должна изготавливаться парами одновременно на сохраненную конечность и на искусственную стопу. Обувь в паре должна соответствовать друг другу по внешнему виду, материалу верха, цвету. Обувь на протез должна свободно надеваться на искусственную стопу протеза и не нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе. Обувь в паре может быть изготовлена асимметричной с учетом различия в анатомо-функциональном состоянии нижней конечности и протеза. В обуви на сохраненную конечность в зависимости от ее анатомо-функционального состояния должны использоваться специальные детали: межстелечный слой в виде коска, пробки, клиновидной пробки; задники с продленными до пучка крыльями; жесткие берцы и другие детали, которые удерживают стопу в правильном положении, компенсируют деформацию, если такая есть и улучшают опорно-двигательную функцию стопы | 300 | 9 059,96 | 2 717 988,00 |
| 3 | 9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна изготавливаться в соответствии с параметрами искусственной стопы. Обувь на протезы должна свободно надеваться на искусственные стопы и хорошо удерживаться при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек-молний или «велкро-контакт». Обувь на протезы не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезах. | 100 | 6 161,15 | 616 115,00 |
| Итого: | 700 | х | 5 720 792,00 |

В комплект должны входить: обувь – 1 пара, памятка по пользованию –   1 шт.

В состав работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью (далее - ортезами) должно входить: проведение индивидуального обмера, изготовление ортезов по индивидуальным обмерам, их примерка и передача изготовленных ортезов.

Работы по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов должны выполняться в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ортезы должны обеспечивать реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности, достаточность опороспособности конечности.

Ортезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Ортезы должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения  Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Ортезы должны также соответствовать требованиям технических описаний (при наличии) и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

Ортезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении инвалидом условий, установленных в памятке по пользованию ортезами.

Маркировка ортезов, а так же их упаковка, хранение и транспортирование к месту жительства инвалидов должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Условия исполнения контракта:

Исполнитель должен:

- выполнить работы по обеспечению инвалидов ортезами на основании направления Заказчика в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения списка инвалидов, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия инвалида в списке, в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения от инвалида направления Заказчика. Направление может быть передано Исполнителю инвалидом либо лицом, представляющим его интересы;

- организовать выполнение работ по проведению индивидуального обмера, примерке и передаче изготовленных ортезов по месту жительства инвалидов в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с графиком, предоставляемым Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения государственного контракта;

- организовать для инвалидов, имеющих инвалидность 1 группы, проведение индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов на дому;

- заблаговременно уведомить инвалида о дате, времени и месте проведения индивидуального обмера, примерки и передачи изготовленных ортезов;

- при передаче изготовленных ортезов инвалидам проинформировать их о месте и условиях гарантийного ремонта.

Требования к гарантийному сроку работ и объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ инвалидом, либо лицом, представляющим интересы инвалида, или начала сезона и должен составлять:

- на кожаной подошве –  не менее 40 (Сорока) дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 (Пятидесяти) дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 (Шестидесяти) дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 (Семидесяти) дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае предъявления инвалидом в течение гарантийного срока претензий к качеству полученных от Исполнителя ортезов, Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения инвалида должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену имеющего недостатки или дефекты ортеза на аналогичный надлежащего качества.

Срок завершения работ:  03 декабря 2019 г.

Место выполнения работ : Санкт-Петербург и Ленинградская область.

# Footnotes

Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018г. № 86н