ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2019 году работ по обеспечению инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) техническими средствами реабилитации – ортезами (аппаратами, туторами).

Количество поставляемых товаров: 362 шт.

Место выполнения работ: территория Владимирской области.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.11.2019 года.

Срок обеспечения инвалида: не может превышать  60 календарных дней со дня обращения инвалида к Подрядчику.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты, туторы для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно - связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, должны обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», а также межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

Должно быть предусмотрено не менее семи пунктов обмера, примерки и выдачи изделий, расположенных в г.Владимир и разных районах Владимирской области, работающие не менее 30 часов в неделю. На момент заключения Государственного Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о месте нахождения  пунктов выдачи Товара, которые должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

Для связи должно быть предусмотрено прямое подключение к городской телефонной станции (без дополнительных внутренних номеров) (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

| № п/п | Наименование ортезов | Технические и функциональные характеристики товара | Гарантийный срок использования, не менее | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-09-37. Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из гильзы голени и башмачка, шин с голеностопными шарнирами, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен выполняться: - из кожи; - из листового термопластичного материала; - слоистого пластика. Аппарат должен быть предназначен при заболеваниях, последствиях травм, дефектах и врожденных аномалиях стопы и голеностопного сустава. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 7 месяцев для взрослых, 4 месяцев для детей | 22 |
| 2. | 8-09-38. Аппарат на голеностопный и коленный сустав | Аппарат должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из башмачка, гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, по медицинским показаниям шин с голеностопными шарнирами или без них, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен выполняться: -из кожи; - из листового термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при деформациях голени, коленного и голеностопного суставов, ложном суставе костей голени, параличе или парезе мышц голеностопного или коленного суставов. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 7 месяцев для взрослых, 4 месяцев для детей | 3 |
| 3. | 8-09-39. Аппарат на коленный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Аппарат должен состоять из гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, по медицинским показаниям с замком или без замка в коленных шарнирах, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен быть изготовлен: -из кожи; - из листового термопластичного материала; - текстильный из эластичного материала. Аппарат из эластичного материала должен изготавливаться с гильзой, захватывающей голень и бедро. Аппарат должен быть предназначен при деформациях коленного сустава. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 7 месяцев для взрослых, 4 месяцев для детей | 55 |
| 4. | 8-09-42. Аппарат на всю ногу | Аппарат должен изготавливаться по слепку. По медицинским показаниям аппарат должен состоять из: - башмачка, гильз голени и бедра, элементов крепления; - гильзы голени с захватом стопы, гильзы бедра, элементов крепления; По медицинским показаниям гильзы должны быть соединены шинами с коленными шарнирами: - с замком в коленных шарнирах; - без замка в коленных шарнирах. По медицинским показаниям аппарат должен изготавливаться: - с движением в голеностопном суставе; - без движения в голеностопном суставе. По медицинским показаниям при необходимости аппарат должен выполняться с креплением на теле пользователя в виде полукорсета. По медико-техническим показаниям аппарат должен изготавливаться: - из кожи; - из листового термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при распространенном параличе и парезе мышц нижней конечности, при различных деформациях нижней конечности. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года | 7 месяцев для взрослых, 4 месяцев для детей | 15 |
| 5. | 8-09-44. Тутор на лучезапястный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации лучезапястного сустава, обеспечения покоя поврежденным отделам и удержания кисти в функционально выгодном заданном положении. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | 6 месяцев | 30 |
| 6. | 8-09-46. Тутор на локтевой сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации локтевого сустава в заданном положении при его патологических состояниях. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | 6 месяцев | 20 |
| 7. | 8-09-48. Тутор на всю руку | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации в заданном положении и ограничения подвижности верхней конечности при её патологических изменениях. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | 6 месяцев | 17 |
| 8. | 8-09-49. Тутор на голеностопный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы по медико-техническим показаниям из листового термопластичного материала или слоистого пластика, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации голени и стопы в заданном положении коррекции патологических установок. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей | 150 |
| 9. | 8-09-51. Тутор на коленный сустав | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации коленного сустава в функционально выгодном положении при различной патологии. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей | 25 |
| 10. | 8-09-54. Тутор на всю ногу | Изделие должно быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала - без смягчающего слоя. По желанию пользователя должен быть: - разъемный; - неразъемный. Тутор должен быть предназначен при патологических изменениях нижней конечности, требующих ее иммобилизации в заданном положении в покое и при нагрузке. Срок службы, установленный изготовителем, не менее 1 года. | 7 месяцев для взрослых, 4 месяца для детей | 25 |
|  |  | ИТОГО |  | 362 |