Технические требования к выполнению работ по изготовлению протезов

верхних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2019 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональная характеристика протезов верхних конечностей* | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб.,коп.) | Стоимость Изделий (руб.,коп.) | Сроки выполнения работ и передачи результата Получателю (в рабочих днях при пятидневной рабочей неделе) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Протез предплечья косметический | Изготовление протеза предплечья косметического. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления: отсутствует, оболочка косметическая: отсутствует; гильза индивидуальная составная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; тип крепления: индивидуальное. | 32.50.22.190 | шт. | 5 | 53304,23 | 266521,15 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 2 | Протез плеча косметический | Изготовление протеза плеча косметического. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности). Гильза индивидуальная составная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Тип крепления: подгоночное. | 32.50.22.190 | шт. | 2 | 90720,83 | 181441,66 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 3 | Протез предплечья рабочий | Изготовление протеза предплечья рабочего; взрослый, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10мм.; приспособления комплект рабочих насадок , оболочка косметическая: отсутствует; гильза индивидуальная одинарная; кожаная; тип крепления: подгоночное. | 32.50.22.190 | шт. | 2 | 46429,85 | 92859,70 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 4 | Протез плеча рабочий | Изготовление протеза плеча рабочего. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок, с цилиндрическим хвостовиком диаметром 10мм. Приспособления комплект рабочих насадок. Гильза индивидуальная одинарная; кожаная. Тип крепления: подгоночное. | 32.50.22.190 | шт. | 2 | 58686,41 | 117372,82 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 5 | Протез предплечья активный | Изготовление протеза предплечья активного. Система управления: механическая (тяговый). Кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Оболочка косметическая: ПВХ/пластизоль без покрытия. Гильза индивидуальная одинарная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Тип крепления: подгоночное. | 32.50.22.190 | шт. | 4 | 41428,77 | 165715,08 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 6 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Изготовление протеза предплечья с внешним источником энергии. Система управления- биоэлектрическая/миотоническая с возможностью управления кистью как от двух, так и от одного электрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мышц. Комплект электромеханической кисти, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Косметическая оболочка – ПВХ/пластизоль с покрытием. Приемная гильза индивидуальная составная из литьевого смолистого пластика на основе связующих смол. Тип крепления – индивидуальное. | 32.50.22.190 | шт. | 1 | 192140,76 | 192140,76 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 7 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Изготовление протеза при вычленении плеча косметический; взрослый, ; кисть косметическая из ПВХ; комплект шин для локтевых шарниров; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления: отсутствует, оболочка косметическая: отсутствует; гильза индивидуальная одинарная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; тип крепления: подгоночное. | 32.50.22.190 | шт. | 1 | 26607,41 | 26607,41 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 8 | Протез плеча активный | Изготовление протеза плеча активного; система управления: механическая (тяговый); кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации,-; локоть-предплечье экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча; функция ротации реализована в составе модуля кисти; приспособления: отсутствует, оболочка косметическая: ПВХ/пластизоль без покрытия; гильза индивидуальная одинарная; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; тип крепления: подгоночное. | 32.50.22.190 | шт. | 1 | 54011,11 | 54011,11 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 9 | Протез при вычленении кисти косметический | Изготовление протеза при вычленении кисти косметический; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления: отсутствует, оболочка косметическая: отсутствует; тип крепления: индивидуальноеКоленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.190 | шт. | 3 | 25847,13 | 77541,39 | Не более 30 | Не менее 3 |
| 10 | Протез при вычленении кисти косметический | Изготовление протеза при вычленении кисти косметический; кисть косметическая из ПВХ; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления: отсутствует, оболочка косметическая: отсутствует; тип крепления: индивидуальное. | 32.50.22.190 | шт. | 3 | 4486,64 | 13459,92 | Не более 30 | Не менее 3 |
|  |  | Итого: | х | х | 24 | х | х | х | х |

*Комплектность протезов конечностей указывается в соответствии с Республиканским Стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов верхних конечностей.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Требования к безопасности работ.

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

Проведение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Требования к упаковке, отгрузке протезов верхних конечностей.

Упаковка протезов конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов верхних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания акта приема-передачи изделия Получателем, его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указывается в техническом задании и должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» или ТУ.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

К сведению: Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы изделий.

Место и сроки (периоды) выполнения работ по изготовлению протезов верхних конечностей.

Срок выполнения работ по контракту установлен Техническим заданием.

Начало срока выполнения работ – день предоставления Получателем Исполнителю Направления или получения Исполнителем Реестра получателей.

Направления принимаются Исполнителем не позднее срока, необходимого для выполнения работ до истечения срока действия Контракта. В случае приема направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в рамках сроков исполнения Государственного контракта.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, предоставленный Заказчиком. Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства инвалида (ветерана), по индивидуальным заказам инвалидов (ветеранов), при наличии направлений Фонда (Реестра получателей).

Форма, сроки и порядок оплаты работ по изготовлению протезов верхних конечностей.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания  Акта о приемке выполненных работ.

Расчет производится после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за период и предоставления Исполнителем счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих выполнение работ.

По завершении выполнения работ по Контракту Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов.

После сверки взаиморасчетов Исполнитель представляет Заказчику Итоговый акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Итогового Акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 59 383  (Пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) рубля 55 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 187 671 (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят один)  рубль 00 копеек.