Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, требующих стационарных условий по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности

Идентификационный код закупки

Начальная (максимальная) цена контракта —

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основе рыночной стоимости идентичных товаров методом сопоставимых рыночных цен.

Протезы нижних конечностей — 1 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.110

КБК  - 39310030312039630323

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку не менее 100кг (включительно). Коленный модуль с пневмоцилиндром и микропроцессором для контроля фазы переноса и гидроцилиндром с системой вычисления силы реакции опоры обеспечивает восстановление естественного рисунка ходьбы за счет раздельной регуляции сопротивления в стадиях сгибания и разгибания. Динамическая стабилизация положения стоя с помощью системы вычисления силы реакции опоры позволяет осуществлять спуск и подъем по лестницам и перемещение по сильно пересеченной местности. Стопа с высоким уровнем энергосбережения с расщепленными носком и пяткой для безопасной ходьбы по пересеченной местности. Поворотный адаптер обеспечивает возможность поворота согнутого в колени голени относительно приемной гильзы. Крепление вакуумное. Чехлы хлопчатобумажные – 2шт., чехлы полиамидные – 2шт. | 1 |
| ИТОГО | 1 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лиц, пострадавших на производстве в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

В течение двух рабочих дней после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.