Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов в 2019 году протезами верхних конечностей

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть имитирует форму естественной кисти и воспроизводит часть ее функций. Косметическая кисть предназначается для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не имеет двигательных функций.

Многофункциональная кисть имеет конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протезы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должно осуществляться на основании документов согласно законодательству Российской Федерации.

# Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. 	Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке, хранению и транспортировке

Упаковка, хранение и транспортировка к месту нахождения Получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2000 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»:

- 4.9.5 Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять:

- на протезы верхних конечностей, кроме протеза кисти - не менее 7 месяцев,

- на протезы кисти – не менее 3 месяцев,

- косметическая оболочка на протез верхней конечности– не менее 3 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Протезы верхних конечностей являются изделием медицинского назначения, при проверке выполненных работ по изготовлению предоставление декларации о соответствии обязательно, спецификации с указанием сборочных единиц и калькуляции (при наличии или по требованию Заказчика).

| Протез кисти косметический | Протез кисти, части кисти, косметический, взрослый, детский, кисть медицинский пластизоль, манжетка кожаная или без манжетки, крепление шнуровкой или на ленту контакт или замок капроновый, постоянный, с двумя чехлами на культю. Тип применяемой в протезе кисти, наличие манжетки, тип крепления - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. | 8 |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический (кисть силиконовая с армирующей сеткой) | Протез кисти косметический, взрослый, детский, кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой. Крепление – замок капроновый или на ленту контакт. Крепление - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Постоянный. С двумя чехлами на культю. | 14 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, взрослый, детский; кисть косметическая из медицинского пластизоля; комплект внешних шин для локтевых шарниров или без шин; гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи; при необходимости – с гильзой плеча. Допускается дополнительное крепление – кожаным ремешком. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 2 |
| Протез предплечья активный (функционально-косметический) | Протез предплечья активный, функционально-косметический; взрослый, детский, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть функционально-косметическая корпусная; комплект внешних шин для локтевых шарниров или без шин; функция ротации реализована в составе модуля кисти, оболочка косметическая из пластизоля или силикона; гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи; при необходимости – с гильзой плеча. Управление кистью – тяговое (функциональное). Допускается дополнительное крепление – кожаным ремешком. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 1 |
| Протез предплечья активный (функционально-косметический) с функционально-тяговой кистью | Протез предплечья активный, функционально-косметический. Кисть – с тяговой системой управления, должна обеспечивать сведение и разведение пальцев с помощью активной кистевой тяги, а также пассивную ротацию с регулируемой тугоподвижностью. Кисть должна иметь пружинный схват с возможностью ступенчатого регулирования его силы, кисть должна иметь надежную фиксацию от несанкционированного раскрытия. В комплект кисти должен входить кистевой шарнир. Гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи или полиэтилена. Управление кистью – тяговое (функциональное). Протез должен быть снабжен тяговым бандажом для управления раскрытием кисти. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 1 |
| Протез предплечья косметический (кисть силиконовая– с армирующей сеткой) | Протез предплечья косметический, взрослый, детский; кисть косметическая силиконовая с армирующей сеткой; комплект внешних шин для локтевых шарниров или без шин; гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, при необходимости – с гильзой плеча. Допускается дополнительное крепление – кожаным ремешком. С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 5 |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий, гильза предплечья изготовлена по слепку – кожаная с манжеткой на плечо или из слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена, с металлическими шинами, с приемником для насадок, крепление – кожаным ремешком, набор рабочих приспособлений (6 рабочих насадок по выбору пациента). Материал приемной гильзы и вид насадок - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. | 3 |
| Протез плеча косметический (кисть силиконовая– с армирующей сеткой) | Протез плеча косметический; взрослый, детский, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть силиконовая с армирующей сеткой; с локтевым шарниром при необходимости – с металлическими шинами; гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида; из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи или полиэтилена; крепление – плечевым ремнем. С двумя чехлами на культю. Тип применяемой в протезе кисти, материал гильзы, тип крепления - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 3 |
| Протез плеча активный (функционально- косметический) с функционально-тяговой кистью | Протез плеча активный, функционально-косметический; взрослый, детский. Кисть – с тяговой системой управления, должна обеспечивать сведение и разведение пальцев с помощью активной кистевой тяги, а также пассивную ротацию с регулируемой тугоподвижностью. Кисть должна иметь пружинный схват с возможностью ступенчатого регулирования его силы, кисть должна иметь надежную фиксацию от несанкционированного раскрытия. В комплект кисти должен входить кистевой шарнир. Гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи или полиэтилена. Управление кистью и локтевым шарниром – тяговое (функциональное). С двумя чехлами на культю. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 1 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий, гильза плеча изготовлена по слепку – кожаная или из слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, локтевой узел с металлическими шинами, приемник для насадок, крепление плечевым ремнем, набор рабочих приспособлений (6 рабочих насадок). Материал приемной гильзы и вид насадок - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Исполнитель обеспечит инвалида протезом любой из перечисленных комплектаций с любыми выбранными инвалидом насадками в соответствии с медицинскими показаниями по протезированию и требованиями конкретного инвалида. | 1 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; взрослый, детский, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическаяиз медицинского пластизоля; с локтевым шарниром при необходимости – с металлическими шинами; гильза индивидуальная, выполненная по слепку с культи инвалида; из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или кожи или полиэтилена; крепление – плечевым ремнем. С двумя чехлами на культю. Тип применяемой в протезе кисти, материал гильзы, тип крепления - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. | 1 |
| Косметическая оболочка на протез верхней конечности 32.50.23.000 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности (предплечья), должна быть выполнена из эластичного силикона. Размер оболочки должен соответствовать параметрам протеза предплечья, которым пользуется пациент. | 4 |
| ИТОГО: | 44 |