ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по обеспечению в 2019 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью»

Начальная цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Требуемое количество – 434 пары ортопедической обуви; 5 штук вкладных башмачков.

Способ определения исполнителя – Аукцион в электронной форме.

Сроки выполнения работ – до 20.12.2019г.

Место выполнения работ – г. Воронеж, Воронежская область.

Обеспечение исполнения контракта – 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок выполнения работ не более 1 месяца со дня, следующего за днем получения исполнителем от заказчика списков получателей, которым заказчиком выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.

Условия оплаты: оплата производится за счет средств Фонда социального страхования РФ филиалом № 3 с лицевого счета №03314С95230 в УФК по Воронежской области по факту выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленных финансовых и отчетных документов.

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (далее Получателей) должно осуществляться при наличии направления, выданного филиалом № 3 Государственного учреждения – Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее Заказчик);

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

Требования к качеству работ.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Требования к техническим характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, с целью восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Обувные ортопедические изделия должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам, обувным колодкам или по колодкам, полученным на основе слепка стопы. Индивидуальная ортопедическая обувь может быть асимметричной в паре.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории.

Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.

В готовой обуви не допускаются: отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; роговины и кнутовины на носках и союзках; механические повреждения; отставание верха и подкладки от задника; местная неприклейка подошв; плохое формование пяточной и носочной частей обуви; деформация верха; складки внутри обуви; расщелины между деталями низа; осыпание красителя; бугры, вмятины, складки.

При изготовлении ортопедической обуви должны предусматриваться несколько примерок.

Материалы, из которых изготовлена обувь, должны быть разрешены к применению в данной продукции в Российской Федерации.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (колебаниям температур, атмосферным осадкам).

Обувь должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования.

Сроки предоставления гарантии качества.

Гарантийный срок носки обуви, согласно ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или с начала сезона:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

В период гарантийного срока носки Исполнитель обязан осуществлять ремонт или безвозмездную замену протезно-ортопедического изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, за счет собственных средств.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 13.02.2018 №85-н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель обязан вести журнал телефонных звонков Получателям. По запросу Заказчика и с согласия Получателя Исполнитель должен иметь возможность представить Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

Перед выдачей товара получателю Исполнитель должен представить готовые изделия по адресу Заказчика для проверки на соответствие требованиям технического задания по количеству, комплектности, объему и качеству товара.

С целью контроля выдачи товара Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

| Наименование изделия | Технические характеристики | Количество | Единица измерения, |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки. Ассортимент моделей и видов (сапожки, ботинки холодные, полуботинки, туфли) в мужском и женском исполнении, изготавливается с учетом половозрастных групп. Материал изделия: верх из натуральной кожи на подкладке из кожи или текстиля. Обувь предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение, удлинения стопы или нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, парезы и параличи нижних конечностей, слоновость, «конская стопа», трофической язве. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Изготовление по обмерам инвалида с индивидуальной подгонкой колодки. | 100 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке. Ассортимент моделей и видов (сапоги, сапожки, ботинки) в мужском и женском исполнении, изготавливается с учетом половозрастных групп. Материал изделия: верх из натуральной кожи, подкладка из натурального или искусственного меха, шерсти, байки. Обувь предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение, удлинения стопы или нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, парезы и параличи нижних конечностей, слоновость, «конская стопа», трофической язве. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок. Изготовление по обмерам инвалида с индивидуальной подгонкой колодки. | 100 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и на протез без утепленной подкладки должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью. Высота обуви в паре должна быть одинаковой. Обувь должна изготавливаться со специальными корригирующими и фиксирующими деталями, межстелечным слоем из пробки с вкладкой сводов (наружнего и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор. Материал верха и подкладки: кожа верха обуви, драп обувной и сукно, ткань обувная, фетр, кожа для подкладки обуви. Материал низа обуви: кожа для низа обуви, пластины резиновые пористые, пластины резины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, пластины резиновые для декоративного ранта, пластины профилактические износостойкие, кожа, резины каблучные, синтетические материалы. Метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой, при рантово-клеевом методе крепления подошва прошивается на специальной машине. Изготовление по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка. | 110 | пара |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и на протез на утепленной подкладке должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью. Высота обуви в паре должна быть одинаковой. Материал верха и подкладки: кожа верха обуви, драп обувной и сукно, ткань обувная, фетр, кожа для подкладки обуви, натуральный мех, искусственный мех. Материал низа обуви: кожа для низа обуви, пластины резиновые пористые, пластины резины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, пластины резиновые для декоративного ранта, пластины профилактические износостойкие, кожа, резины каблучные, синтетические материалы. Метод крепления подошв: клеевой, рантовый, рантово-клеевой, при рантово-клеевом методе крепления подошва прошивается на специальной машине. Изготовление по индивидуальным обмерам с подгонкой колодки или слепка. | 110 | пара |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей. Ассортимент моделей и видов (ботинки, полуботинки, туфли) изготавливается с учетом половозростных групп. Материал изделия: натуральная кожа, тиксаржа, обувные текстильные материалы. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе. | 14 | пара |
| Вкладной башмачок | Башмачок ортопедический вкладной предназначен для компенсации отсутствующего сегмента стопы. Башмачок обеспечивает восстановление (или компенсацию) статико-динамической функции конечности и устранения косметического дефекта. Должен изготавливаться по индивидуальным обмерам по слепку. | 5 | штука |