Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей

| № | Наименование изделия, шифр изделия, производитель | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства, комплектность | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени, модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа монолитная, со сменным пяточным амортизатором. Крепление протеза за счет гильзы на бедро с шинами. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом Получателя. Срок пользования не менее 2 лет. | 3 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени, модульный, постоянный, для Получателей 2-3 уровня активности и весом не более 100кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол полимерный гелиевый. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Крепление протеза за счет замка для чехлов полимерных гелиевых. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом Получателя. Срок пользования не менее 2 лет. | 2 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом до 100 кг. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная. материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол полимерный гелиевый. Крепление протеза за счет замка для чехлов полимерных гелиевых. Регулировочно-соединительные устройства в соответствии с весом Получателя. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир одноосный, титановый с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Поворотное устройство. Срок пользования не менее 2 лет | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом до 100 кг. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент чехол полимерный гелиевый. Крепление протеза за счет замка для чехлов полимерных гелиевых. Регулировочно-соединительные устройства в соответствии с весом Получателя. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир одноосный с механизмом замыкания в разогнутом положении. Поворотное устройство. Срок пользования не менее 2 лет | 1 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени, модульный, постоянный, для Получателей 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент: чехол полимерный гелиевый. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом Получателя. Срок пользования не менее 2 лет | 1 |
|  | Протез голени для купания | Протез голени для купания для Получателей весом не более 120 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелиевый. Крепление протеза с помощью замка для полимерных чехлов. Стопа полиуретановая монолитная с противоскользящим покрытием. Срок пользования не менее 3-х лет. | 3 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра, модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом не более 100кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов Стопа монолитная со сменным пяточным амортизатором. Голеностопный шарнир алюминиевый. Регулировочно-соединительные устройства в соответствии с весом Получателя, алюминиевые. Коленный шарнир механический. Поворотное устройство. Срок пользования не менее 2 лет | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра, модульный, постоянный, для Получателей 1-2 уровня активности и весом не более 100кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление за счет эластичного поддерживающего бандажа. Стопа монолитная со сменным пяточным амортизатором. Голеностопный шарнир алюминиевый. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом Получателя, алюминиевые. Коленный шарнир механический. Срок пользования не менее 2 лет | 1 |
|  | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра, модульный постоянный для Получателя 2 уровня активности весом не более 125 кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: вакуумное. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный шарнир многоосный с механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с упругим подгибанием, с геометрическим замком, отключающийся при переходе на носок. Срок службы не менее 2-х лет | 1 |
|  | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени, модульный, постоянный, для Получателей 2-3 уровня активности и весом не более 125кг. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление за счет формы приемной гильзы и кожаных полуфабрикатов. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа углепластиковая со сменной косметической оболочкой. Регулировочно-соединительные устройства: в соответствии с весом Получателя. Срок пользования не менее 2 лет | 1 |
| ИТОГО: |  | 15 |
| НМЦК | 3 213 500,00 |

Требования к качеству работ

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны быть направлены на восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации   «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Наличие декларации соответствия или сертификата обязательно, т.к. протезно-ортопедические изделия (протезы нижних конечностей) включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждается декларацией о соответствии на данную продукцию.

Требования к маркировке, упаковке изделий

Маркировка протезов, а так же их упаковка, хранение и транспортировка к месту жительства застрахованных лиц должна осуществляться с соблюдением требований РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требования к результатам работ

Обеспечение застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненной, если у застрахованных лиц восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Действие контракта по 20 декабря 2019 года.

Выполнение работ по изготовлению протезов осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателя, примерки и передача  результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории   г. Волгограда по адресу, указанному Исполнителем (сообщается Исполнителем Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения государственного Контракта) или при необходимости по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области. Срок изготовления Изделия не более 60 дней с момента заключения Контракта и получения Исполнителем индивидуального направления. В случае получения направления после 10 октября 2019,  срок выполнения но не позднее10 декабря 2019 года.

Для расчетов Исполнитель передает Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с с даты подписания Получателем и Исполнителем Акта сдачи-приемки реестр выполненных работ, акт сдачи-приемки работ Получателю, спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, отрывной талон к Направлению, акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний в 2 экземплярах (один из которых передается Исполнителю после подписания Заказчиком). После подписания акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний  Исполнитель предоставляет счет.

Требования к гарантийному сроку

Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантии исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателю и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя аппаратом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Порядок и сроки приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ (результатов) Заказчиком осуществляется путем проведения проверки в части соответствия требованиям, установленным настоящим контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате выдачи каждого Изделия Получателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выдачи.

При осуществлении проверки (результатов) Заказчиком проверяется:

- соблюдение установленных правил маркировки поставляемого Изделия;

- спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, в части, которая подтверждает соответствие Изделия требованиям настоящего Контракта. Спецификация оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

- наличие следующих документов:

а) действующего регистрационного удостоверения (при наличии);

б) действующей декларации о соответствии либо сертификата соответствия;

в) правил и условий эффективного и безопасного использования Изделия на русском языке;

г) паспорт протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

д) гарантийный талон на протезно-ортопедическое изделие;

е) документ, подтверждающий соответствие базовых узлов, указанных в спецификации, техническому заданию.

При необходимости Исполнитель представляет дополнительные документы по запросу Заказчика для проведения проверки.

По результатам проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным настоящим контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Изделия, ФИО Получателя, документы, подтверждающие соответствие Изделия. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

Выдача Изделия Получателю осуществляется только после подписания Акта выборочной проверки  каждого наименования Изделия.

При передаче Изделия Получателю оформляется Акт сдачи-приемки работ Получателю, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя и спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления, которая оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.. В случае наличия у Получателя претензий к Изделию Получатель отражает их в Акте сдачи-приемки работ Получателю.

Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ Получателю.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, на основании документов, представленных Исполнителем.