Описание объекта закупки

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — при необходимости, требования к гарантийному сроку на результат выполненных работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика):

- Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ортопедической обувью в 2019 году (далее также – работы, Получатели, Изделия).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование работ | Технические и функциональные характеристики работ | Объем работ, пары/шт (полупары) | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (сапожки без утеплённой подкладки) 02-С2 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой женские высотой от 20 до 25 см., от 25 до 30 см, от 30 до 35 см., мужские высотой от 20 до 25 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: замок-молния или лента велькро, или пряжки, или шнурки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 6 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (сапожки на утеплённой подкладке) 02-С2У | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке с супинатором или пронатором, или невысокой боковой поддержкой женские высотой от 20 до 25 см., от 25 до 30 см, от 30 до 35 см., мужские высотой от 20 до 25 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: замок-молния или лента велькро, или пряжки, или шнурки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 10 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К3а | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 8 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 4 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К3аУ | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 16 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 5 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (полуботинки без утеплённой подкладки) 03-К3а | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 14 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 6 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К14 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 8 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 7 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К14У | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 8 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 8 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К7 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки на укорочение от 3 см. до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 2 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 9 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К7У | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке на укорочение от 3 см. до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 4 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 10 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (полуботинки без утеплённой подкладки) 03-К7 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки на укорочение от 3 см. до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 4 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 11 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К13 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки на слоновую стопу. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, разгрузкой переднего отдела стопы, примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Вкладные стельки из мягких эластичных материалов, обеспечивающих разгрузку подошвенной поверхности стопы. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 4 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 12 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К13У | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке на слоновую стопу. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, разгрузкой переднего отдела стопы, примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Вкладные стельки из мягких эластичных материалов, обеспечивающих разгрузку подошвенной поверхности стопы. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 6 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 13 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (полуботинки без утеплённой подкладки) 03-К13 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки на слоновую стопу. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, разгрузкой переднего отдела стопы, примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Вкладные стельки из мягких эластичных материалов, обеспечивающих разгрузку подошвенной поверхности стопы. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 4 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 14 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К16 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки после ампутации стопы по Шопару. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой с металлической пластиной: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали, жесткий передний клапан: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 2 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 15 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К16У | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке после ампутации стопы по Шопару. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой с металлической пластиной: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали, жесткий передний клапан: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 2 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 16 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К18 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 4 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 17 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К18У | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 4 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 18 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К7 Ш, Д | Ортопедическая обувь сложная без утеплённой подкладки для мальчиков и девочек на укорочение от 3 до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 1 | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 19 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К7 ШУ, ДУ | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для мальчиков и девочек на укорочение от 3 до 6 см. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 1 | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 20 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К3Ша, Да | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 1 | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 21 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К3ШаУ, ДаУ | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке с выкладкой свода, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости, выносом каблука кнаружи или кнутри (при плоскостопии III степени). Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 1 | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 22 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки без утеплённой подкладки) 02-К18 Ш, Д, Мд | Ортопедическая обувь сложная (школьная, детская, малодетская для мальчиков и девочек) без утеплённой подкладки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная, обувной текстиль. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 50 | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 23 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной (ботинки на утеплённой подкладке) 02-К18 ШУ, ДУ, МдУ | Ортопедическая обувь сложная (школьная, детская, малодетская для мальчиков и девочек) на утепленной подкладке с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок примеркой, подгонкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Межстелечный слой: юфть шорно-седельная, термопласт, кора пробкового дуба. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или рамки, или пряжки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 50 | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 24 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувью на протез без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность, в том числе обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки и обувь на протез. Ботинки, полуботинки без утепленной подкладки: при односторонней ампутации и на протез. Изготавливаются по обмерам. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: обувные текстильные материалы. Вкладные стельки из материала подкладки. Застежки: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 36 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 25 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувью на протез на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность, в том числе обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке и обувь на протез. Ботинки, полуботинки утепленные: при односторонней ампутации и на протез. Изготавливаются по обмерам. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Вкладные стельки из материала подкладки. Застежки: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 36 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 26 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Обувь на протез. Ботинки, полуботинки на протез. Изготавливаются по обмерам. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: байка или обувные текстильные материалы. Вкладная стелька из материала подкладки. Застежка: шнурки или лента велькро, или замок-молния, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. Соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха. | 15 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 27 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению вкладным башмачком (мужским, женским) | Башмачок вкладной в нормальную мужскую, женскую обувь после ампутации переднего отдела стопы. Изготавливается по индивидуальной гипсовой колодке, с примеркой, доработкой. Материал верха башмачка: хром обувной светлых тонов. Материал подкладки приемника культи: кожа подкладочная. Межстелечный слой с металлической пластиной. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви, кожа шорно-седельная чепрак. Искусственный носок: мягкая микропористая резина, эластичный вспененный материал, педилен моделирующий. Фиксация: за счет шнуровки с внутренней стороны башмачка. | 4 шт. | - на взрослую обувь не менее 70 дней |
| 28 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению вкладным башмачком (детским) | Башмачок вкладной в нормальную детскую обувь после ампутации переднего отдела стопы. Изготавливается по индивидуальной гипсовой колодке, с примеркой, доработкой. Материал верха башмачка: хром обувной светлых тонов. Материал подкладки приемника культи: кожа подкладочная. Межстелечный слой с металлической пластиной. Специальные жесткие внутренние детали: кожа для низа обуви, кожа шорно-седельная чепрак. Искусственный носок: мягкая микропористая резина, эластичный вспененный материал, педилен моделирующий. Фиксация: за счет шнуровки с внутренней стороны башмачка. | 2 шт. | - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 29 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат (без утеплённой подкладки) | Обувь на аппарат. Ортопедические ботинки на аппарат без утеплённой подкладки. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок на аппарат, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: кожа подкладочная или обувной текстиль. Вкладная стелька изготавливается из материала подкладки. Могут включать и специальные жесткие внутренние детали из кожи для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 2 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
| 30 | Выполнение работ по изготовлению и обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат (на утеплённой подкладке) | Обувь на аппарат. Ортопедические на аппарат на утеплённой подкладке. Изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой ортопедических колодок на аппарат, примеркой, доработкой. Материал верха обуви: хром обувной. Материал подкладки: мех искусственный или байка. Вкладная стелька изготавливается из материала подкладки. Могут включать и специальные жесткие внутренние детали из кожи для низа обуви. Застежка: шнурки или лента велькро, или пряжки, или рамки, или крючки. Материал подошвы: микропористая резина или формованная подошва. Метод крепления клеевой. | 2 | - на взрослую обувь не менее 70 дней; - на детскую обувь не менее 45 дней |
|  |  | Итого пары | 301 |  |
|  |  | ИТОГО (полупары) шт. | 6 |  |
|  |  | Всего(пары/шт) | 307 |  |

* Гарантия на выполненные работы устанавливается с даты подписания акта приема-передачи изделия.

Требования к техническим и функциональным характеристикам Изделий, к качеству и безопасности работ и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей – инвалидов, ортопедической обувью должны осуществляться (при наличии) у Подрядчика следующих документов:

- добровольных Сертификатов соответствия требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51632-2014 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ ISO 10993-1-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия,

- протоколов токсикологических испытаний материалов, контактирующих с телом человека на их биологическую безопасность в соответствии со стандартами серии: ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011; ГОСТ 31214-2003, МУ 1.1.037-95,

- протоколов технических испытаний изделий на безопасность эксплуатации и соответствие требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия; ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности; ГОСТ Р 54739-2011 Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия; ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1-4),

- протоколов периодических испытаний предприятия по ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения»;

- отчетов по оценке безопасности (менеджмент риска) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и методикам ГОСТ Р ИСО 14971-2009 «Изделия медицинские. Применения менеджмента риска к медицинским изделиям».

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к безопасности работ: выполненные работы по изготовлению и обеспечению Получателей ортопедической обувью не должны иметь дефектов: переломов подошвы, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

При выдаче сложной ортопедической обуви должна предусматриваться примерка.

Изготовленная сложная ортопедическая обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости по МУ 25.1. -001.

Изготовленная сложная ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней ортопедической обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Изготовленная сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-  компенсацию укорочения конечности.

Требования к результатам работ: работы по изготовлению и обеспечению инвалидов, в том числе детей – инвалидов, ортопедической обувью в 2019 году должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку службы, гарантийному сроку на результат выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия или начала сезона (начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»):

- на взрослую обувь не менее 70 дней;

- на детскую обувь не менее 45 дней.

.

Срок предоставления гарантий на выполненные работы: не может превышать срока пользования Изделием. Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие (-ия) не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Порядок и условия выполнения работ:

- выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком в срок не превышающий 60 (шестидесяти) дней с даты обращения Получателя (законного представителя) к Подрядчику;

- работы выполняются по адресу Подрядчика.

- выдача изготовленного Изделия Получателю осуществляется Подрядчиком по месту нахождения Подрядчика при непосредственном обращении Получателя (законного представителя) и после обучения пользованию Изделием.

Место выполнения работ: Российская Федерация Дальневосточный Федеральный округ, по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта по 30.11.2019 включительно.