Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Предполагаемая цена за ед., руб. | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Итого |
| 1 | Аппарат на нижние конечности и туловище (тип 1) | Назначение – отведение и установка бедер в заданном положении; - состоит из корсета поясничного с тазовым узлом, двух гильз бедра, закрепленных на шинах с помощью шарниров; - тазовые шарниры с основанием закреплены на пластине, имеющей смягчающий слой; - тазовый корсет с тазовыми шарнирами, пластинами и смягчающим слоем вкладывается в чехол, оснащенный ремнями для фиксации корсета на поясе пациента; - гильза бедра смягчена изнутри вкладышем; - шарнир обеспечивает вращение гильзы бедра относительно шины; Крепление осуществляется с помощью застежек из ленты типа «Контакт» | Соответствует | штук | 10 | Не более 76069,00 |  |  |
| 2 | Аппарат на нижние конечности и туловище (тип 2) | Назначение – разгрузка, фиксация, активизация, коррекция и восстановление нарушенных функций опорно-двигательного аппарата; -состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; - аппарат на всю ногу состоит из приемных гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; - коленные шарниры свободного хода, замковые; - голеностопные шарниры позволяют регулировать объём и усилие движения в суставе. - в зависимости от показаний возможно изготовление с голеностопным сапожком из термопластичного материала; - приемные гильзы на туловище, бедро, голень и стопу индивидуальные, изготовлены по слепку; - несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала; | Соответствует | штук | 11 | Не более 176881,00 |  |  |