Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей  в 2019 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий – товару, используемому для выполнения работ** | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-04 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – без облицовки или облицовка жесткая, изготовленная индивидуально из литьевых слоистых пластиков, смол и жестких пен. Косметическая оболочка: жесткая или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза смягчающая из вспененных материалов. Крепление: вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом или облегченное с использованием наколенника или с использованием замка для полимерных чехлов в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Стопа со специальным рифлением на подошве, исключающим проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях, водостойкая. Тип протеза: специальный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя) в ТУ на протез конкретного вида***. | 5 |
| 2 | 8-07-05 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания | Протез бедра купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует или применяются чехлы полимерные без тканевого покрытия. Крепление: вакуумное или с использованием замка для полимерных чехлов в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов Коленный шарнир: одноосный с ручным замком для купального протеза или с гидравлическим управлением фазой переноса, с дополнительной функцией ручного замка. Тип протеза: специальный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя) в ТУ на протез конкретного вида***. | 5 |
| 3 | 8-07-06 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – листовой поролон или отсутствие облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Материал приёмной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или дерево или кожа. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Стопа: шарнирная полиуретановая, монолитная. Тип протеза: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 1 |
| 4 | 8-07-09 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужесткая эластичная. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Допускается применение вкладной гильза смягчающей из полимерных или вспененных материалов или без нее. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения. Число чехлов на культю пользователя (Получателя) в ТУ на протез конкретного вида***. | 26 |
| 5 | 8-07-09 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужесткая эластичная. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумной мембраны или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа динамическая с S - образным пружинным элементом, с функциональной косметической оболочкой и встроенным трикотажным промежуточным слоем или стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный Число чехлов на культю пользователя (Получателя) в ТУ на протез конкретного вида***. | 8 |
| 6 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая оболочка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное, с использованием бандажа или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или с голеностопным шарниром ,подвижной в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука ил со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир: одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе н передний отдел стопы или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с замком. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза по назначению: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 24 |
| 7 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая оболочка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное, с использованием бандажа или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа со средней степенью энергосбережения или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа динамическая с S – образным пружинным элементом, с функциональной косметической оболочкой и встроенным трикотажным промежуточным слоем. Коленный шарнир: с пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или моноцентрический с ручным замком. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 5 |
| 8 | 8-07-10 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая оболочка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумной мембраны в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях или со средней степенью или с высокой степенью энергосбережения или стопа динамическая с S – образным пружинным элементом, с функциональной косметической оболочкой и встроенным трикотажным промежуточным слоем. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или механический полицентрический или одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопа с возможностью переключения режима: замыкание или свободный перенос. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 1 |
| ИТОГО | 75 |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

** употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

***указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт (число шерстяных, хлопчатобумажных, силиконовых или гелиевых чехлов, а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного типа).

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

маркировке,  упаковке  и  транспортированию изготовленного изделия,

технические  и  функциональные характеристики работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей.

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей с помощью протезов.

Работы по изготовлению протеза нижней конечности для обеспечения инвалида предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

Требования  к качеству  и  безопасности

Изготовленные протезы не должны иметь дефектов, должны быть новыми и соответствовать требованиям  ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении протезов нижних конечностей, должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» узлы протезов нижних конечностей и протезы нижних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности, обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам

Протез нижней конечности следует собирать из узлов, соответствующих ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний», с учетом предельной массы тела и активности пользователя.

Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. На внутренней поверхности гильз не должно быть неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягающей подкладки.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделия.

Элементы креплений протеза должны надежно удерживать протез на культе Пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), средств дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства должны быть описаны в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

На поверхности металлических деталей и изделий из пластических масс не должно быть трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоение материала, заусенцев и острых кромок.

В комплект протезов нижних конечностей должны входить:

- протез;

- памятка по обращению с изделием (инструкция по применению).

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленного  изделия

Согласно п. 12 «Упаковка» ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» упаковку готовых протезов нижних конечностей проводят при выдаче. В зависимости от размеров протезов упаковывают в оберточную бумагу или потребительскую тару – пакет из полиэтиленовой пленки, коробку из картона и/или в чехол из хлопчатобумажной ткани. Упакованные изделия должны быть перевязаны шпагатом или оклеены клеевой лентой с липким слоем.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения.

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка») каждый протез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

В инструкции по применению должны быть указаны допустимые максимальные параметры нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные для приложению к протезу пользователем.

В инструкции по применению изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного устройства  могут быть очищены или продезинфицированы.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Гарантия качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Протезы и узлы протезов ремонтопригодные в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ – протеза Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Место выполнения работ: Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск

_____________________________

(указывается конкретный адрес)*

Прием заказа, снятие слепков, примерка, получение протезов нижних конечностей, при необходимости, могут осуществляться по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт