Техническое задание

Выполнение работ в 2019 году по изготовлению корсетов функционально-корригирующих для обеспечения ими инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края.

Количество 40 штук.

| № п/п | Наименование ТСР Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку предоставления гарантии качества | Объем работ (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корсет функционально-корригирующий. Корсет функционально-корригирующий на грудопоясничный отдел позвоночника, из полимерных материалов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 40 |
| Требования к качеству, безопасности и результатам работ Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Корсеты должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014. Выполнение работ по обеспечению инвалидов корсетами функционально-корригирующими должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании готовых корсетов функционально-корригирующих инвалиды не должны испытывать болей. Выполнение работ по обеспечению инвалидов корсетами функционально-корригирующими следует считать исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Выполнение работ по изготовлению корсетов функционально-корригирующих для инвалидов должно осуществляться при наличии Сертификатов соответствий на изделия или деклараций о соответствии изделий, выданных на имя Участника размещения заказа. Требования к сроку предоставления гарантий качества выполнения работ по изготовлению корсетов функционально-корригирующих Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению корсетов функционально-корригирующих должен составлять не менее 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду. Срок службы изготовленных корсетов функционально-корригирующих должен составлять не менее 2 (Двух) лет (для детей-инвалидов не менее 1 (Одного) года) (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача корсетов функционально-корригирующих должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней.

Срок действия государственного контракта –31.10.2019 г.