Описание объекта закупки (техническое задание)

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов в 2019 году

1. Функциональные, технические и качественные характеристики Изделий.

1.1. Функциональные и технические характеристики Изделий:

| № п/п | Наименование Изделия | Характеристика Изделия | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во Изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении в тазобедренном суставе модульный, постоянный. Постоянная и вкладная приемные гильзы изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный шарнир многоосный, с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Тазобедренный шарнир полицентрический. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Крепление поясное. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - литьевой термопласт | наличие |  | 2 |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал мягкой вкладной гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал стопы | полиуретан |  |  |
|  |  |  | Материал несущего модуля | сталь |  |  |
|  |  |  | Материал облицовки | полиуретан |  |  |
|  |  |  | Материал чулок | полиамид |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 125 кг (включительно) |  |  |
| 2. | Протез при вычленении бедра модульный | Протез при вычленении в тазобедренном суставе модульный, постоянный. Постоянная и вкладная приемные гильзы изготовлены по слепку. Вкладная мягкая гильза изготовлена по слепку. Коленный шарнир многоосный, с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Тазобедренный шарнир полицентрический. Стопа со средним уровнем энергосбережения. Дополнительное регулировочно-соединительное устройство – поворотный адаптер. Крепление поясное. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки с косметическим покрытием чулками ортопедическими. | Материал пробной приемной гильзы - литьевой термопласт | наличие |  | 1 |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы - слоистый пластик на основе связующих смол | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал мягкой вкладной гильзы - вспененный термопласт | наличие |  |  |
|  |  |  | Материал стопы | полиуретан |  |  |
|  |  |  | Материал несущего модуля | сталь |  |  |
|  |  |  | Материал облицовки | полиуретан |  |  |
|  |  |  | Материал чулок | полиамид |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства | не менее 125 кг (включительно) |  |  |
| Итого: |  | 3 |

1.2. Качественные характеристики Изделий.

1.2.1. Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделие подлежало обязательной сертификации, допускается изготовление Изделия, имеющего действующий сертификат соответствия.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

1.2.2. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

1.2.3. Изделия должны соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1.2.4. Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

1.2.5. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.2.6. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

1.3. Гарантийный срок на Изделия составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема.

# Footnotes

Показатели характеристик указаны без учета допустимых отклонений, устанавливаемых производителем.