ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка технических средств реабилитации - слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2018 году

Описание объекта закупки.

Слуховые аппараты – электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Ушной вкладыш – устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначенное для проведения усиленных акустических сигналов.

Комплектность поставки слухового аппарата:

- слуховой аппарат;

- элемент питания;

- ушной вкладыш стандартный;

- паспорт изделия или руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющий гарантийный ремонт.

При выдаче (поставке) инвалидам слуховых аппаратов должен производится инструктаж Получателей по использованию слуховых аппаратов и проверка слуховых аппаратов на соответствие заявленным функциям.

Изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-1999 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) должны соответствовать стандарту ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединений».

Спецификация

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Максимальное акустическое усиление не менее 75 не более 90 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница - не более 8,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ. Глубина регулировки ВУЗД не менее 10 не более 20 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 6 не более 10. Количество программ прослушивания не менее 4 не более 5. Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Автоматического выбора оптимальной предустановленной программы в зависимости от окружающей акустической обстановки; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Сжатия высокочастотных звуков и перемещение в область слышимых пациентом частот; Подавления шума ветра; Подавления импульсных звуков; Эмуляции функции ушной раковины; Пространственного шумоподавления с формированием направленности микрофонов; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Беспроводной передачи данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Обучения пользовательским настройкам; Автоматического переключения в режим разговора по телефону; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Совместимости с ФМ-системами; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: Кнопки регулировки громкости; катушку индуктивности; кнопку переключения программ прослушивания; водо и пылезащищённый корпус. Гарантия не менее 12 месяцев. | 6 |
| 2. | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Максимальное акустическое усиление не менее 60 не более 70 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница - не более 8,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания не менее 4 не более 8. Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Автоматической настройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей акустической обстановки; Автоматического выбора оптимальной предустановленной программы в зависимости от окружающей акустической обстановки; Беспроводной передачи данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы; Обучения пользовательским настройкам; Подавления импульсных звуков; Подавления шума ветра; Беспроводной бинауральной функции улучшения разборчивости речи во время телефонного разговора; Автоматического переключения в режим работы с телефонным аппаратом; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Совместимости с ФМ-системами; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопку переключения программ прослушивания; оперативный регулятор громкости. Гарантия не менее 12 месяцев. | 36 |
| 3. | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальное акустическое усиление не менее 50 не более 60 дБ. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница - не более 8,0 кГц. Должны иметь: диапазон регулятора громкости, переключение программ. Максимальный ВУЗД 90: не менее 124 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания не менее 4 не более 8. Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: Цифровой компрессии динамического диапазона; Изменения чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука; Изменения интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука; Адаптивного подавления акустической обратной связи; Беспроводной передачи данных о изменении положения регулятора громкости и кнопки переключения программ на парный слуховой аппарат, при бинауральном слухопротезировании, для синхронизации уровня громкости и акустической программы; Адаптивного широкополосного автоматического ограничения выходного уровня звукового давления; Подавления шума ветра; Автоматического переключения в режим разговора по телефону; Регистрации данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Снижения шумов микрофона и шумов низкого уровня; Звукового сопровождения режимов работы; Слуховой аппарат должен иметь: катушку индуктивности; кнопку переключения программ прослушивания; оперативный регулятор громкости. Гарантия не менее 12 месяцев. | 13 |
| 4. | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные | Максимальный ВУЗД 90: не менее 136 дБ не более 142 дБ. Глубина регулировки ВУЗД: не менее 10 дБ не более 15 дБ. Максимальное усиление: не менее 81 дБ не более 90 дБ. Должны быть в наличии: регулятор громкости, телефонная катушка. Частотный диапазон: нижняя граница – не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. Гарантия не менее 12 месяцев. | 5 |
| 5. | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные | Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ не более 135 дБ. Максимальное усиление: не менее 70 дБ не более 80 дБ. Должны быть в наличии: регулятор громкости, телефонная катушка. Частотный диапазон: нижняя граница – не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. Гарантия не менее 12 месяцев. | 5 |
| 6. | Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД 90: не менее 117 дБ не более 125 дБ. Максимальное усиление: не менее 52 дБ не более 57 дБ. Должны быть в наличии: регулятор громкости, телефонная катушка. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница – не более 8,0 кГц. Гарантия не менее 12 месяцев. | 9 |
| 7. | Цифровые слуховые аппараты заушные сверхмощные (многоканальные с системой направленных микрофонов) для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ не более 142 дБ. Максимальное усиление: не менее 79 дБ не более 82 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 6 не более 16. Количество программ прослушивания: не менее 4 не более 6. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница - не более 8,0 кГц. Должна быть в наличии система направленных микрофонов с многоканальной адаптивной направленностью, автоматическое переключение в программу телефон и FM, аудиограмма по воздуху и порогу дискомфорта, функция in situ (AudiogramDirect), дополнительное усиление в области низких частот, синхронизированный бинауральный контроль громкости и программы одним касанием, специальная педиатрическая настройка в зависимости от возраста ребенка. Должны быть программируемые параметры: общее усиление, регулировка выходного уровня звукового давления, раздельное усиление тихих и громких звуков, порог срабатывания компрессии в каждом из независимых частотных каналов, противофазное подавление обратной связи (подавление обратной связи без снижения усиления). Должен быть в наличии аудиовход. Должны быть программируемые опции: диапазон регулятора громкости, режим телефонной катушки, звуковая индикация разряда элемента питания, звуковые сигналы переключения программ прослушивания. Гарантия не менее 12 месяцев. | 6 |
| 8. | Цифровые слуховые аппараты заушные мощные (многоканальные с системой направленных микрофонов) для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90: не менее 124 дБ не более 127 дБ. Максимальное усиление: не менее 60 дБ не более 65 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания: не менее 4 не более 6. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница - не более 8,0 кГц. Должно быть в наличии: -аудиовход; -система динамического подавления обратной связи; -система шумоподавления, основанная на модуляции; -беспроводная настройка: -синхронизированный бинауральный контроль громкости и программы; -система подавления шумов микрофона (тихих шумов); -направленный микрофон, многополосная адаптивная направленность, 3 режима автоматической направленности; -автоматический регулятор привыкания; -защита от шума ветра, акустика открытого уха. Формула DSL v5.0 m (i\o) для детей. Должен быть выбор из 3-х идентичностей (наиболее подходящего варианта настройки). Должен быть мониторинг общего использования слухового аппарата, применение программ и регулятора громкости и запись звуковой обстановки пользователя. Гарантия не менее 12 месяцев. | 6 |
| 9. | Цифровые слуховые аппараты заушные средней мощности (с системой направленных микрофонов) для детей-инвалидов | Максимальный ВУЗД 90: не менее 118 дБ не более 130 дБ. Максимальное усиление: не менее 50 дБ не более 65 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 8 не более 16. Количество программ прослушивания: не менее 4 не более 8. Частотный диапазон: нижняя граница - не менее 0,1 кГц, верхняя граница - не более 8,0 кГц. Должно быть в наличии: -диапазон регулятора громкости, переключение программ; -цифровая компрессия полного динамического диапазона; -регулировка частот разделения каналов; -адаптивная направленность; -беспроводная настройка; -синхронизированный бинауральный контроль громкости и программы; -адаптивное подавление шума. Должны быть программируемые параметры: общие усиление, регулировка выходного уровня звукового давления, раздельное усиление тихих и громких звуков в каждом канале, система снижения шумов микрофона, динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления. Должен быть аудиовход. Гарантия не менее 12 месяцев. | 10 |
|  |  | ИТОГО: | 96 |

Требования к маркировке и упаковке:

Маркировка слуховых аппаратов должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных слуховых аппаратов допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- обозначение модели (для внутриушных слуховых аппаратов допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- номер слуховых аппаратов по системе нумерации изготовителя.

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- обозначение модели слухового аппарата;

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- обозначение цвета корпуса при выпуске слуховых аппаратов различных цветов.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, или загрязнения во время хранения.

Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Требования к гарантии:

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Тюменской области, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к качеству поставляемых товаров:

Поставляемый Товар должен иметь регистрационное удостоверение, действующие на момент заключения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

Требования к безопасности:

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом инвалида, обладают биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».