Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению в 2019 году инвалида протезом верхних конечностей

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Цена за ед. изделия, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез после вычленения плеча с электро-механическим приводом и контактной системой управления | Протез после вычленения плеча с электро-механическим приводом и контактной системой управления. Примерочная гильза должна быть из термопласта, постоянная должна быть из слоистого пластика с применением литьевых смол. Локтевой модуль должен быть присоединен к несущей гильзе плеча. Литиево-ионный аккумулятор должен быть присоединен к несущей гильзе посредством крепежной рамки. Кисть должна быть присоединена к пластиковому предплечью локтевого модуля посредством муфты. Локтевой модуль со сквозным электросоединением EasyPlug для биоэлектрических гибридных протезов. Должен быть с внутренним фиксатором в исполнении без храповика и шарнирным соединением с плечом, с регулируемой силой трения. Пластиковое предплечье должно быть длиной не менее 305 мм, окружность не менее 260 мм, локтевой шар должен быть из пластика телесного цвета. Функция Slip-Stop должна позволять выполнять контролируемое опускание предплечья без необходимости полностью деблокировать, а затем вновь блокировать фиксатором. Максимально допустимая нагрузка должна составлять для фиксатора не менее 230 H при длине предплечья не менее 305 мм. Электроды, установленные на приемной гильзе плеча должны соединяться с разъемом локтевого шара посредством кабелей. Электронные кабели от локтевого шарнира и кабель соединения с аккумулятором должны проходить внутри несущей гильзы предплечья и вставляться в гнезда коаксального штекера электросети. Посредством миниатюрной передачи компактный, но мощный электродвигатель должен приводить в движение средний и указательный , а также большой пальцы. В качестве источника энергии должен служить компактный, заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Протез должен комплектоваться 4-мя косметическими оболочками. Технические характеристики электрокисти должны быть следующими: рабочее напряжение не менее 6/7,2 В, рабочая температура не менее 0- не более 70°С, ширина раскрытия не менее 100 мм, максимальное усилие захвата приблизительно 90 Н, средняя скорость не менее 110 м/с, вес (с системным каркасом руки) не менее 310 г. Технические характеристики литиево-ионного аккумулятора должны быть следующими: емкость не менее 8900 мАч, время до полной зарядки приблизительно 3.5 часа, номинальное напряжение (среднее) не менее 7,2 В, вес не менее 65 г. | 1 020 206,36 | 1 | 1 020 206,36 |
| Всего: |  |  | 1 | 1 020 206,36 |

Качество протеза после вычленения  плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления (далее-протез) должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к качеству работ.

Протез должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Изготовитель должен изготавливать протез, удовлетворяющий следующим требованиям.

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а так же использование протеза не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протеза, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протез не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению получателя протезом следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателя протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Срок гарантии на протез после вычленения  плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления не менее 12 месяцев.

Срок пользования протезом после вычленения  плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления должен составлять не менее 3 лет (для детей-инвалидов не менее 1 года) с даты предоставления его Получателю.

Срок выполнения работ по 28 июня 2019 г.

Место выполнения работ: Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.