# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий для  инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

# Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий, у которых закончился гарантийный срок эксплуатации для  инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

Количество – 164 штук

| № п/п | Номер вида работ | Номер вида ПОИ | Наименование работ, требования к результатам работ, качеству, техническим характеристикам работ | Объем работ (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.03 | 8-03-01; 8-03-02; 8-03-03; 8-05-02 | Виды работ: замена кисти пластмассовой, замена оболочки протеза латексной. | 2 |
|  | 01.05 | 8-01-02; 8-05-02 | Виды работ: замена косметической оболочки заполненной силиконом. | 5 |
|  | 01.08 | 8-01-02; 8-01-03; 8-01-04; 8-05-02 | Виды работ: замена кисти. Замена силиконовой косметической оболочки в мельчайших деталях соответствующей живой руки. | 3 |
|  | 01.09 | 8-01-04; 8-01-04; 8-03-03; 8-02-03; 8-04-03; 8-05-02 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления протеза из стропы. | 5 |
|  | 02.06 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11; | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из кожи, замена капки, штрипки, заклепок, ленты протезной эластичной. | 8 |
|  | 02.07 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза ("Уздечка", "фигурная манжетка"). Раскрой и пошив помочной резины, юфти шорно-седельной, лайки, замена заклепок "хольнитен", замена штрипок, капок. | 8 |
|  | 02.08 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника, изготовление силиконового кольца. | 5 |
|  | 02.09 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника из компрессионной ткани. | 6 |
|  | 02.10 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла с текстильной матрицей. | 10 |
|  | 02.11 | 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла, который имеет анатомическую форму культи. | 5 |
|  | 02.12 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла со специальным усилительным покрытием. | 3 |
|  | 02.13 | 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена поворотного адаптера, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер поворотный, 4-х лепестковый). | 5 |
|  | 02.14 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление косметического покрытия. | 4 |
|  | 02.16 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, изготовление косметического покрытия из поролона. | 2 |
|  | 02.17 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление наколенника, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой, наколенник). | 3 |
|  | 02.19 | 8-07-01; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы, адаптера. Замена стопы регулируемой под каблук. | 2 |
|  | 02.20 | 8-07-01; 8-07-06; 8-07-08 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы металлической с поролоновым покрытием (Стопа со щиколоткой). | 2 |
|  | 02.22 | 8-07-01; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы со сформированными пальцами и имеющая анатомическую форму, замена крепления из кожи. | 2 |
|  | 02.23 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы со средней степенью энергосбережения. | 2 |
|  | 02.24 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. | 2 |
|  | 02.26 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы в комплекте с многоосевым шарниром, обеспечивающий возможность подошвенного сгибания. | 2 |
|  | 02.28 | 8-07-02; 8-07-06; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: косметического покрытия протеза. Изготовление косметического покрытия, ортопедического поролона. | 2 |
|  | 02.31 | 8-07-02; 8-07-06; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена заклепок "хольнитен", капок, штрипок, пояс кожаный. | 2 |
|  | 02.32 | 8-07-03; 8-07-07; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из сыромятной кожи (замена капок, штрипок, пояс кожаный). | 3 |
|  | 02.34 | 8-07-03; 8-07-07; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Раскрой и пошив юфти ш/с, замена капок, роликового ремня, шнура корсетного, блочек латунных. | 3 |
|  | 02.35 | 8-07-03; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза Раскрой и пошив бандажа из ткани "неопрен" замена заклепок "хольнитен", кожаных ремешков. | 5 |
|  | 02.36 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена силиконового чехла с внешним текстильным покрытием. | 4 |
|  | 02.38 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-10 | Виды работ: замена силиконового гель-лайнера. | 4 |
|  | 02.40 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-10 | Виды работ: замена силиконового чехла пропитанного активным веществом, способствующим стабилизации мягких тканей. | 10 |
|  | 02.42 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера металлического, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). | 7 |
|  | 02.44 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена гильзового передвижного адаптера, изготовление крепления из юфти, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). | 7 |
|  | 02.45 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления (бандаж), косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с дополнительной юстировкой, изготовление бандажа к протезу, изготовление косметического покрытия. | 7 |
|  | 02.47 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы (2 этапа, особенности культи), крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировочной пирамидкой, изготовление косметического покрытия. | 8 |
|  | 02.50 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы с адаптером, замена силиконового чехла. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из акриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, замена силиконового чехла с распределением давления, изготовление косметического покрытия (сополимерный лайнер). | 6 |
|  | 02.51 | 8-07-02; 8-07-09; 8-07-04; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11; | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полипропиленовой гильзы методом вакуумирования, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена замкового силиконового чехла, изготовление косметического покрытия (полипропилен). | 6 |
|  | 02.54 | 8-07-03; 8-07-10; 8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена коленного модуля. Замена коленного полицентрического модуля со встроенным толкателем. | 2 |
|  | 02.56 | 8-07-01; 8-07-09; 8-07-03; 8-07-10; 8-07-11 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы среднего и повышенного уровней активности с эластомерным элементом в пяточной части, замена крепления протеза, изготовление бандажа. | 2 |
|  |  |  | ИТОГО: | 164 |

# Начальная (максимальная) цена контракта:

3 098 332  (три  миллиона девяносто восемь тысяч триста тридцать два) руб. 00 коп.

# Место выполнения работ, сроки

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика или по месту жительства Получателя при предъявлении именного Направления, при этом снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы (услуги), доставка (передача) ПОИ осуществляются по месту жительства Получателя.

# Срок выполнения работ:

- с момента заключения государственного контракта по 20 декабря 2019 года;

В течение 30 (тридцати) дней:

- с даты предоставления Получателем именного «Направления», выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю), или,

-  с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком.

Срок действия контракта:

Контракт считается заключенным с момента его  подписания сторонами  и действует по 31 декабря 2019 года.

# Источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 393 1003 0420239570 323).

Порядок оплаты (расчетов):

Оплата результата выполненных работ осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения), Подрядчик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию  (счёт, счёт-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, Акт приема-передачи, Реестр инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных ПОИ, отрывной талон к Направлению и т.д.). Указанные документы предоставляются Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

Заказчиком и Подрядчиком осуществляется сверка взаиморасчетов, с оформлением акта сверки взаиморасчетов.

После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту.

Факт исполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом о приёмке выполненных работ.

Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 27 декабря 2019 года.

В цену контракта входят расходы Подрядчика по изготовлению, хранению, страхованию, доставке ПОИ Получателю, гарантийному обслуживанию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Подрядчика по надлежащему исполнению государственного контракта.

Платежи осуществляются в российских рублях.

Требования к организационным, техническим и функциональным характеристикам работ:

Подрядчик информирует Получателей о дате, времени, месте выполнении работ.

Подрядчик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей (журнал содержит информацию о Получателе ПОИ, о дате и времени телефонного разговора, планируемом времени, дате и месте выполнения работ, примечания). По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных переговоров.

При наличии технической возможности Подрядчик ведет аудиозаписи телефонных переговоров с Получателями по вопросам выполнения работ, и в случае спорных ситуаций, связанных с выполнением работ предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров.

Подрядчик не позднее дня, следующего за датой выполнения работ (датой окончания периода выполнения работ) письменно информирует Заказчика о невозможности выполнения работ Получателям, в том числе по причине истечения срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказа от выполнении работ, смерти Получателя и иным причинам с приложением подтверждающих документов.

В случае не информирования Заказчика о причинах невозможности выполнении работ Получателю, работа не считается выполненной.

Выполняемые работы по обеспечению Получателей ПОИ должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы должны быть направлены на устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов ПОИ, выхода из строя узлов (деталей), связанных со снижением несущей способности изделия.

Работы должны обеспечивать строгое выполнение технологического процесса при устранении выявленных дефектов.

Материалы и комплектующие, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении), а контактирующие с телом человека, в т.ч. не должны вызывать токсических и аллергических реакций.

Работы по ремонту ПОИ следует выполнять с учетом анатомических дефектов конечности, индивидуально для Получателя.

Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Отремонтированные ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством ремонта, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по его использованию.

При использовании отремонтированных ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование отремонтированных ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при их эксплуатации.

Подрядчик должен проинформировать Получателей  о месте и условиях технического обслуживания и гарантийного ремонта ПОИ.

В результате выполнения работ по ремонту ПОИ не должен снижаться уровень двигательной активности Получателей.

Работы по ремонту ремонтопригодных ПОИ следует считать эффективно выполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для благоприятного течения болезни или предупреждения развития деформации.

# Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ и безопасности:

Качество работ должно соответствовать требованиям: РСТ РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»; ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей, Термины и определения»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей, Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»; ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»  и другим нормативным документам, требованиям, стандартам, техническим условиям и медико-технологическим рекомендациям, установленным законодательством Российской Федерации.

Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта и документами, определяющими их качественные характеристики и показатели безопасности.

Требования к упаковке и отгрузке:

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита и консервация ПОИ на период хранения и транспортировки производится в соответствии с требованиями  Межгосударственного стандарта ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Порядок осуществления приёмки результата выполнения работ:

Приемка выполненных работ (их результатов) осуществляется Заказчиком на основании  подписанного Получателем (представителем получателя) и Подрядчиком Акта приема-передачи в течении 15 рабочих дней, после предоставления Заказчику в полном объеме надлежаще оформленных документов (Реестр инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, обеспеченных ПОИ, Акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению). Передача (вручение) ПОИ осуществляется Подрядчиком на основании Акта приема-передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия. Акт приёма-передачи оформляется в трёх экземплярах. Выдача ПОИ осуществляется Подрядчиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность. В случае вручения Подрядчиком ПОИ представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Подрядчиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов.

Заказчик проводит экспертизу результата выполнения работ на предмет соответствия условиям контракта. Экспертиза результата выполнения работ, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе могут привлекаться компетентные представители региональных общественных организаций инвалидов) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Подрядчик ведет видеофиксацию передачи отремонтированного ПОИ Получателю при наличии письменного согласия Получателя (представителя Получателя), по запросу предоставляет Заказчику. Подрядчик хранит видеозаписи в течение года с даты исполнения контракта, по запросу предоставляет Заказчику.

Наименование всех предоставленных видеозаписей должно быть вида: ММ.DD.GG. GK№NOMER_REESTR№NOMER (где ММ – месяц, DD – дата, GG – год,  NOMER – номер настоящего контракта, номер реестра (все буквы в наименовании файла должны быть на латинице).

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи отремонтированного изделия в эксплуатацию и должен составлять 7 (семь) месяцев.

Объем предоставления гарантии качества:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту изделия, должны быть выполнены следующие обязательства:

- прием получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) изделия, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт изделия.

- определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта.

При этом, проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в срок не более 3 (три) дней с даты оформления заказа-наряда.

- производить консультирование по пользованию отремонтированным изделием одновременно с его выдачей.

Обеспечение ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по ремонту ПОИ должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае предъявления Получателем в течение гарантийного срока претензий к качеству выполненных работ по ремонту протезов, Подрядчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя должен за счет собственных средств устранить выявленные недостатки или дефекты.