Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (электронно-оптических устройств коррекции слабовидения - электронных ручных видеоувеличителей со встроенным дисплеем) для обеспечения ими в 2019 году инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) со встроенным дисплеем | Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) со встроенным дисплеем должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения не менее 0,03-0,1. ЭРВУ со встроенным дисплеем должен иметь следующие технические характеристики и режимы: рассматривание удаленных объектов; наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; регулировка увеличения изображения в пределах не менее от 6 до 14 крат; наличие не менее 9 режимов отображения: полноцветный и черно-белый естественной контрастности, высоконтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом. ЭРВУ должен обеспечивать качественное изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея); режим фиксации изображения на дисплее; режим записи изображения в память на флэш-карту; режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте; - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; - включение, выключение, а также переключение режимов работы должно сопровождаться звуковыми сигналами; - все органы управления ЭРВУ со встроенным дисплеем должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга; - питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера, от встроенного аккумулятора или батареи; - время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи не менее 2 часов; - наличие светодиодного индикатора заряда батареи и визуальной индикации разряда батареи; - наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты; - габаритные размеры не более 174*95*40 (мм.), вес (без сетевого адаптера) не более 300 грамм. Комплект поставки должен включать: электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководства по эксплуатации; флэш-карта не менее 2 Gb; головной телефон; сетевой адаптер; сумка с ремнем для переноски либо чехол (сумка) для переноски; упаковочная коробка. | 23511,72 | 105 | 2 468 730,60 |
| Итого: |  |  | 105 | 2 468 730,60 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности для электронно-оптических устройств коррекции слабовидения - электронных ручных видео-увеличителей со встроенным дисплеем.

Электронные ручные видео-увеличители со встроенным дисплеем должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология"; ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности Общие технические требования и методы испытаний.»

Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) со встроенным дисплеем должен соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

При использовании электронных ручных видео-увеличителей со встроенным дисплеем по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя. Материалы, применяемые для изготовления электронных ручных видео-увеличителей со встроенным дисплеем не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Поставляемые электронные ручные видео-увеличители со встроенным дисплеем должны быть новыми (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Электронно-оптические устройства коррекции слабовидения - электронные ручные видео-увеличители со встроенным дисплеем должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка электронных ручных видео-увеличителей со встроенным дисплеем к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования» и должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При этом каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку с внутренней влагонепроницаемой бумагой, предохраняющую его от повреждений. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе С ГОСТ 23216-78, климатических факторов - по группам условий хранения ГОСТ 15150-69.

Маркировка упаковки электронных ручных видео-увеличителей должна включать:

- условное обозначение группы электронных ручных видео-увеличителей, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации электронных ручных видео-увеличителей со встроенным дисплеем должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Срок пользования электронных ручных видео-увеличителей со встроенным дисплеем должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

Срок поставки по 31 мая  2019г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства получателя.